АДМИНИСТРАЦИЯ

Саянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Агинское

20.01.2021                                                                                          		 № 19-п

Об утверждении Комплексной

Схемы организации дорожного

движения на автомобильных

дорогах общего пользования

местного значения на территории

Саянского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 62, 81 Устава Саянского муниципального района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексную схему организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Саянского муниципального района на период 2020— 2035 года, согласно Приложению к настоящему постановлению .

2. Организационно-правовому отделу администрации Саянского района (Е.И.Захаров) разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте Саянского района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет: www.adm-sayany.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы района по ЖКХ, строительства и лесной отрасли (В.В.Гребнев).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  района                                                                                       И.В.Данилин

Юридический адрес: 660032, Красноярск, ул. Дубенского, д. 4, корп. 2, оф. 241

Почтовый адрес: 660032, Красноярск, ул. Дубенского, д. 4, корп. 2, оф. 241

Тел. (391) 228-65-00, E-mail info@ses2030.ru

ОГРН 1192468009469, ИНН/КПП 2465193239/246501001

Комплексная схема организации дорожного движения на территории Саянского района Красноярского края

Заказчик: Администрация Саянского района Красноярского края

Главы Саянского района

_______________/И.В. Данилин/

(подпись)                      (Фамилия И.О.)

М.П.

Исполнитель: ООО "СибЭнергоСбережение"

Директор ООО «СЭС»

____________/ М.М. Стариков/ (подпись) (Фамилия И.О.) М.П.

2020 год

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 года № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» и Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443- ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», комплексная схема организации дорожного движения согласована:

| Наименование органа или организации | ФИО согласующего | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Министр транспорта Красноярского края |  |  |  |
| ФКУ Упрдор «Енисей» |  |  |  |
| Глава Рыбинского района |  |  |  |
| Глава Ирбейского района |  |  |  |
| Глава Курагинского района |  |  |  |
| Глава Партизанского района |  |  |  |
| Глава Таишетского района |  |  |  |

Техническое задание

на выполнение работ по разработке документации по обеспечению безопасности и эффективности использования дорог на территории Саянского района Красноярского края

| Наименование работ | Разработка документации по обеспечению безопасности и эффективности использования дорог на территории Саянского района Красноярского края |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация Саянского района |
| Цели, задачи и принципы разработки КСОДД | Обеспечение безопасности и эффективности транспортного обслуживания населения. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на территории Саянского района Красноярского края. Развитие инфраструктуры пассажирского транспорта в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Саянского района Красноярского края (далее – транспортный спрос). Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. Обеспечение безопасности дорожного движения. Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов. Организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов. Повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования. Организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального назначения. Снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду. Развитие велосипедной инфраструктуры в соответствии с п.2 перечня поручений президента Российской Федерации В.В. Путина ПР-2397 от 10.10.2019. |
| Состав исходных данных | Документы территориального планирования, документация по планировке территорий Саянского района Красноярского края Общие сведения о территории Саянского района Красноярского края в отношении которой осуществляется разработка документации по КСОДД: численность населения. Классификация и характеристика дорог, дорожных сооружений: общая протяженность дорог, в том числе с грунтовым покрытием; технические параметры дорог (тип дорожного покрытия, расположение мостов, железнодорожных переездов). Характеристика транспортной инфраструктуры: количество зарегистрированного автотранспорта в районе; общие данные по движению маршрутных транспортных средств, включающие в себя: схему маршрутов, вид транспорта, вид подвижного состава, минимальный интервал движения на маршруте. |
| Требования к нормативно-технической документации | Документация по КСОДД должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, дорожной деятельности, обеспечения безопасности дорожного движения, экологической безопасности и технического регулирования, и разрабатываться в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: Приказ Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»; Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 N 443-ФЗ; ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока; ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах»; ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»; ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»; ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»; ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»; ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»; ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»; ГОСТ Р 51256-2018. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»; ГОСТ 33127-2014. «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация»; ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»; ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования; ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». |
| Состав работ по разработке КСОДД | ЭТАП I. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САЯНСКИЙ РАЙОН Паспорт КСОДД должен содержать наименование КСОДД, основания для разработки КСОДД, наименование заказчика и разработчиков КСОДД, места их нахождения, цели и задачи КСОДД, показатели оценки эффективности организации дорожного движения, сроки и этапы реализации КСОДД, описание запланированных мероприятий по организации дорожного движения, объемы и источники их финансирования. Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации приводится для территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, и должна включать: 1) положение территории в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации (прилегающих субъектов Российской Федерации); 2) результаты анализа имеющихся документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии), долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, материалов инженерных изысканий; 3) оценку социально-экономической и градостроительной деятельности территории, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность; 4) оценку сети дорог, оценку и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории; 5) оценку существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов; 6) оценку организации парковочного пространства, оценку и анализ параметров размещения парковок (вид парковок, количество парковочных мест, их назначение, обеспеченность, заполняемость); 7) данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения (далее - ТСОДД); 8) анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации городского округа; 9) оценку и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения; 10) оценку и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств (вид, частота движения, скорость сообщения), результаты анализа пассажиропотоков; 11) анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) (при наличии). Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с помощью инструментов геоинформационного сервиса. Определение очагов концентрации ДТП, разработка первоочередных мероприятий по ликвидации очагов концентрации ДТП. Определение эффективности, стоимости и срока окупаемости предложенных мероприятий. Исходными данными для определения очагов концентрации должны служить данные, опубликованные на официальном сайте Госавтоинспекции (http://stat.gibdd.ru). Анализ причин и условий возникновения ДТП должен основываться на факторах: количество раненых и погибших с разбивкой по категории улицы; количество раненых и погибших с разбивкой по виду объектов улично-дорожной сети (далее – УДС) на месте ДТП; количество раненых и погибших с разбивкой по виду объектов УДС вблизи места ДТП; количество раненых и погибших с разбивкой по недостаткам транспортно-эксплуатационного содержания УДС; количество раненых и погибших с разбивкой по факторам, оказывающие влияние на режим движения; количество раненых и погибших с разбивкой по наличию освещения; количество раненых и погибших с разбивкой по непосредственным видам нарушения правил дорожного движения. Результат анализа привести в виде набора карт и графиков, содержащие численные значения количества ДТП с разбивкой по категории «раненый» и «погибший». Сделать вывод о факторах, влияющих на риск возникновения ДТП. 12) оценку и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения; 13) оценку финансирования деятельности по организации дорожного движения. ЭТАП II. ПОЛЕВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 1. Сбор и систематизацию официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта. Описание используемых методов и средств получения исходной информации. 2. Подготовку и проведение транспортных обследований на территории Саянского района Красноярского края 1. Сбор и систематизацию официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта. Описание используемых методов и средств получения исходной информации. 2. Подготовку и проведение транспортных обследований на территории Саянского района Красноярского края с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД. 2.1 Сбор и анализ результатов натурного обследования интенсивности движения и состава транспортных потоков на территории Саянского района Красноярского края (не более 10 ключевых участков учета интенсивности, участки согласуются с Муниципальным заказчиком); сбор данных по интенсивности движения и состава транспортных потоков на улично-дорожной сети с применением средств видеомониторинга. Обработка результатов обследования; сбор информации о действующих схемах движения автомобильного транспорта на нерегулируемых и регулируемых пересечениях. 2.2 Подготовку и проведение обследований параметров движения транспорта общего пользования. Выбор метода обследования предлагается Подрядчиком. План обследования согласовывается с Муниципальным заказчиком. 3. Анализ загрузки дорожной сети на ключевых участках улично-дорожной сети (перечень которых согласуется с Муниципальным заказчиком и подтверждается официальным письмом) транспортными средствами произвести с применением беспилотных летательных аппаратов, оснащенных аппаратурой для беспрерывной видеосъемки, либо иных технических средств, обеспечивающих комплексную и одновременную и непрерывную видеофиксацию транспортных потоков (в том числе задержек движения транспортных средств) на пересечениях улиц в каждом направлении движения в одной плоскости (вид сверху). Применяемые средства видеосъемки должны обеспечивать возможность проведения видеофиксации в непрерывно изменяемом масштабе (приближение/удаление), возможность непрерывного перемещения средства видеофиксации на исследуемом участке улично-дорожной сети для качественного и, при необходимости, детального отображения фиксируемой транспортной ситуации. Применяемые средства видеофиксации должны иметь автономный источник питания, не должны создавать помех для движения, не должны создавать угрозу безопасности движения наземных и воздушных транспортных средств, и пешеходов. Длина видеоряда должна быть не менее 20 минут, не должна содержать склеек. Точность позиционирования в плане – не менее 1,5 м, по высоте – 0,5м. Разрешение видеоряда – не менее 1920*1080 пикс. ЭТАП III. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САЯНСКИЙ РАЙОН В мероприятиях по организации дорожного движения в зависимости от специфики территории, в отношении которой разрабатывается КСОДД, должны обосновываться решения по: 1) разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения; 2) повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок; 3) оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление; 4) согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения; 5) развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов; 6) введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств; 7) развитию парковочного пространства (в том числе за пределами дорог); 8) введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств; 9) применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках; 10) перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования; 11) разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам внедрения; 12) обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий; 13) организации движения маршрутных транспортных средств; 14) организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения; 15) совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения; 16) организации пропуска транзитных транспортных средств; 17) организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств; 18) скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах; 19) обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов; 20) обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям; 21) развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом; 22) расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. При разработке мероприятий по организации дорожного движения необходимо учитывать необходимость снижения негативного воздействия на окружающую среду от транспортных средств. Мероприятия по организации дорожного движения должны вырабатываться с учетом предложений подразделений территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, осуществляющих федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения (при наличии). ЭТАП IV. РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНЫХ МИКРО- И МАКРОМОДЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САЯНСКИЙ РАЙОН При моделировании дорожного движения должен осуществляться анализ и выбор средств программного обеспечения для моделирования, сбор и подготовка исходных данных для построения модели дорожного движения, ввод полученных данных в указанную модель, верификация и валидация такой модели, выполнение экспериментов, интерпретация и анализ их результатов, прогнозирование и построение модели перспективной ситуации, формирование отчетных материалов. В рамках моделирования должны быть выполнены следующие задачи: 1. Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики. 2. Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов. 3. Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского транспорта. 4. Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений. 5. Расчёт перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции. 6. Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности транспортных (легкового и грузового транспорт) и пассажирских потоков. 7. Разработка транспортных макромоделей по горизонтам планирования: 7.1 Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу (0-5 лет), 7.2 Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу (6-10 лет), 7.3 Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу (11-15 лет). Результаты компьютерного моделирования транспортных потоков разработать при помощи программного комплекса, позволяющего конвертировать модель в PTV VISUM и PTV VISSIM (или эквивалент, позволяющий конвертировать модель в PTV VISUM и PTV VISSIM). Микро- и макромоделирование должно быть выполнено с помощью специализированного программного обеспечения. Программное обеспечение, в котором будет выполнено моделирование, Подрядчик выбирает самостоятельно. Перед началом работ Подрядчик должен предъявить документы о наличии программного обеспечения, в котором планирует выполнять данные работы, и объяснить Муниципальному заказчику функциональные возможности и принцип работы. Транспортные модели должны быть разработаны на зимний и на летний периоды. Модели должны учитывать фактор сезонности и полученные в ходе полевых исследований интенсивности движения. 8. В качестве обоснования для принятия решений о перепланировке, изменении режимов светофорного регулирования на ключевых участках автомобильных дорог Саянского района Красноярского края разработать микромодели транспортных узлов (не более 5 микромоделей, в объеме по согласованию с Муниципальным заказчиком): 8.1. В пояснительной записке обосновать выбор транспортных узлов для осуществления микромоделирования; 8.2. Описать методы и инструментальные комплексы моделирования; 8.3. Рассчитать время в пути, а также распределение средней скорости транспортного потока в ключевых транспортных участках; 8.4. Определить проблемы и причины недостаточности пропускной способности в ключевых транспортных узлах; 8.5. Определить и апробировать на микромодели оптимальный вариант организации дорожного движения в ключевых транспортных узлах. Участки улично-дорожной сети для разработки микромоделей согласовываются с Муниципальным заказчиком и подтверждаются официальным письмом Администрации Саянского района Красноярского края Прогнозирование и построение модели перспективной ситуации должны осуществляться в том числе на основе прогноза социально-экономического и градостроительного развития городского округа, прогноза транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по дорогам городского округа, прогноза развития объектов транспортной инфраструктуры, прогноза развития сети дорог городского округа, прогноза уровня автомобилизации и основных параметров дорожного движения, прогноза показателей безопасности дорожного движения и прогноза негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения. ЭТАП V. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ КСОДД С УКАЗАНИЕМ ОЧЕРЕДНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ОЦЕНКИ ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1. По итогам обоснования мероприятий по организации дорожного движения должен быть сформирован их перечень, установлена очередность их реализации, а также проведена оценка объемов их финансирования, которая должна включать расчет стоимости их реализации, в том числе стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ с указанием сроков проведения таких работ и источников их финансирования. 2. Очередность реализации мероприятий по организации дорожного движения должна включать предложения по срокам их внедрения на основе оценки степени влияния таких мероприятий на эффективность организации дорожного движения для территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД. 3. Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения должна включать: прогноз основных показателей безопасности дорожного движения; прогноз параметров, характеризующих дорожное движение; прогноз параметров эффективности организации дорожного движения; прогноз негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения; ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по организации дорожного движения. 4. Оценка, анализ и характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации, а также обоснование решений при разработке мероприятий по организации дорожного движения должны осуществляться с использованием текстового и графического форматов. |
| Требования по составу натурных обследований | Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дня до начала работ, письменно уведомить Муниципального заказчика о начале производства натурного обследования улично-дорожной сети. Выбор оптимального времени учета интенсивности транспортных и пешеходных потоков следует определять из будних дней (за исключением понедельника и пятницы), не являющихся праздничными и/или предпраздничными днями. Видеосъемка должна осуществляться в промежуток с 06:30 до 20:30 в соответствии с утвержденной методикой. Выбор временных интервалов для подсчета интенсивности определяется по согласованию с Муниципальным заказчиком. Результаты проведенных замеров на каждом объекте отражаются для каждого периода обследования (утро, вечер) по предложенным Подрядчиком и утвержденным Муниципальным заказчиком формам ведомости, и картограммам распределения интенсивности. Замеры интенсивности движения транспортных средств выполняются на каждом участке с выделением объемов транспортных потоков по каждому разрешенному маневру с каждого направления движения (в прямом направлении, с левым поворотом, с правым поворотом, с разворотом), в разбивке по следующим видам транспорта: велосипед; большой автобус; средний автобус; микроавтобус; легковой транспорт; грузовые автомобили до 2-х тонн; грузовые автомобили от 2-х тонн до 6 тонн; грузовые автомобили от 6 тонн до 12 тонн; грузовые автомобили от 12 тонн до 20 тонн; грузовые автомобили более 20 тонн. В целях обеспечения возможности получения более точных данных об исследуемых транспортных потоках в условиях ограниченной освещенности на элементах УДС, образования заторов, видеосъемка должна осуществляться записывающим устройством, расположенным на высоте не менее 3 (трех) метров. Монтаж и включение оборудования, используемого для выполнения видеосъемки, должен быть выполнен до начала часа, в течение которого выполняется обследование, а демонтаж – после его окончания. Подсчет пешеходных потоков выполняется с выделением объемов пешеходных потоков по каждому пешеходному переходу (по каждому направлению). По результатам работ подрядчиком составляется ситуационная схема пункта учета транспорта, на которой отображается: схематическое изображение обследуемого элемента УДС; наименование магистралей; количество полос для движения автотранспорта (в том числе на местном уширении у перекрестка, при наличии); наличие выделенной полосы для движения городского пассажирского транспорта; наличие выделенной полосы для движения велосипедистов (велодорожек); расположение пешеходных переходов; сведения о действующих на период выполнения натурного обследования режимах светофорного регулирования; расположение оборудования для видеосъемки и направление съемки; кол-во велосипедистов, проезжающих на перекрестке по каждому разрешенному маневру, в том числе по пешеходным переходам за утренний, дневной и вечерний часы пик; кол-во пешеходов, осуществляющих движение по пешеходным переходам по направлениям за утренний, дневной и вечерний часы пик. Видеосъемка должна производиться при условиях отсутствия ДТП и корректной работы объектов светофорного регулирования. В случае возникновения непредвиденных ситуаций подрядчик осуществляет повторное обследование элемента УДС в другой день. В целях минимизации погрешности обработки замеров качество предоставляемых подрядчиком видеоматериалов должно соответствовать следующим характеристикам: качество видеоматериалов: формат HD; частота кадров: не менее 25 кадров в секунду; наличие режима ночной видеосъемки; - отсутствие бликов и видимых помех (столбов, рекламных щитов, дорожных знаков, и других объектов, перерывающих видимость транспортных потоков). Передача Муниципальному заказчику нижеуказанных результатов работ: материалы видеофиксации транспортных потоков; ведомости учета транспортных потоков; картограммы часовой интенсивности транспортных потоков; ведомости учета количества автомобилей, стоящих в очередях на подходах к обследуемым перекресткам. Допустимая погрешность обработки замеров для каждого класса транспортных средств, пешеходов и велосипедистов не должна превышать 2 % с уровнем доверия 95% по отношению к данным видеорегистрации по каждому разрешенному маневру в течение любого 15-ти минутного интервала, а также в течение всего периода обследования. Замеры интенсивности движения транспортных средств, пешеходов и велосипедистов выполняются на объектах 3-х типов сложности в строгом соответствии с утверждёнными типами сложности: Тип сложности 1. Обследование интенсивности движения типового Т-образного перекрестка. Видеосъёмка производится одной камерой, установленной в непосредственной близости от исследуемого объекта. Тип сложности 2. Обследование интенсивности движения типового 4-х стороннего пересечения. Видеосъёмка производится двумя камерами, установленными на противоположных сторонах в непосредственной близости от исследуемого объекта. Объективы записывающих устройств должны быть направлены друг на друга через геометрический центр перекрёстка. В случае охвата одной камерой всего пространства перекрестка, достаточно использовать только одну камеру. Тип сложности 3. Обследование интенсивности движения на перекрестке с круговым движением или пересечением со сложной планировкой. Видеосъёмка производится из мультироторного летательного аппарата. |
| Технические условия, согласования и разрешения | 1. Подготовку, согласование и утверждение документации по организации дорожного движения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Закона об организации дорожного движения, Приказа Минтранса России от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». 2. Документация по организации дорожного движения для территории Саянского района Красноярского края утверждается Администрацией Саянского района Красноярского края 3. КСОДД Саянского района должна быть согласована с ОГИБДД МО МВД России РФ «Ирбейский» |
| Требования к результатам работ | Перечень сдаваемых Муниципальному заказчику результатов работ: Отчет КСОДД настоящего Технического задания (в том числе графические материалы); Файлы версии транспортной макромодели по горизонтам планирования; Файлы версии транспортных микромоделей по участкам улично-дорожной сети Саянского района Красноярского края» в согласованном с Муниципальным заказчиком формате; Презентационные материалы (презентация в формате MS PowerPoint или аналогов). Отчет о работе оформляется Подрядчиком в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Результаты услуг предоставляются Муниципальному заказчику в соответствии с требованиями Приказа Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». |
| Срок выполнения работ | - Начало выполнения работ – с даты подписания контракта. - Окончание работ – в течение 60 календарных дней с даты подписания контракта. |
| Гарантийные обязательства | Срок гарантии - 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Муниципальным заказчиком без замечаний акта о приемке выполненных работ. Гарантия качества результата выполнения работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) в границах Саянского района Красноярского края включает в себя устранение замечаний, недостатков и неточностей в разработанной схеме, в том числе при получении Муниципальным заказчиком согласований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в срок, установленный Муниципальным заказчиком. |

ВВЕДЕНИЕ	21

Раздел 1. Паспорт КСОДД	23

1.1	Основные данные	23

1.2	Запланированные мероприятия по организации дорожного движения	26

Раздел  2. Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации, подготовка и проведение обследований параметров дорожного движения	28

2.1	Положение территории в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации (прилегающих субъектов Российской Федерации)	28

2.2	Анализ имеющихся документов территориального планирования	29

2.3	Анализ социально-экономической и градостроительной деятельности территории, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность	30

2.4	Анализ сети дорог, оценка и анализ  показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории	33

2.5	Анализ существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов	37

2.6	Анализ организации парковочного пространства, оценка и анализ параметров размещения парковок	39

2.7	Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения	39

2.8	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации городского края	40

2.9	Оценка и анализ  параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения	40

2.10	Оценка и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств (вид, частота движения, скорость сообщения), результаты анализа пассажиропотоков	41

2.11	Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий	42

2.12	Оценка и анализ  уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	47

2.13	Анализ финансирования деятельности по организации дорожного движения	48

Раздел 3. Полевые обследования	49

3.1	Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта	49

3.2	Подготовка и проведение транспортных обследований на территории муниципального образования  с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД и проектов организации дорожного движения	49

3.2.1	Сбор и анализ результатов натурного обследования интенсивности движения и состава транспортных потоков на территории муниципального образования	49

3.2.2	Подготовку и проведение обследований параметров движения транспорта общего пользования	53

3.2.3	Подготовка и проведение сбора данных с целью выявления транспортного поведения и оценки качества обслуживания городского пассажирского транспорта	54

Раздел 4. Разработка мероприятий по организации дорожного движения Саянского района	58

4.1	Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения	58

4.2	Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконстркции перекрестков и строительства транспортных развязок	58

4.3	Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление	59

4.4	Мероприятия по согласованиюработы светофорных объектов в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения	60

4.5	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов	61

4.6	Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств	66

4.7	Мероприятия по развитию парковочного пространства	66

4.8	Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств	67

4.9	Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках	68

4.10	Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования	69

4.11	Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения	70

4.12	Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий	71

4.13	Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств	72

4.14	Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения	75

4.15	Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных средств	77

4.16	Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств	77

4.17	Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах	77

4.18	Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов	78

4.19	Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям	93

4.20	Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом	96

4.21	Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	97

Раздел 5. Прогнозирование и построение модели перспективной ситуации	100

5.1	Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики	100

5.2	Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов	102

5.3	Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского транспорта	104

5.4	Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений	104

5.5	Расчёт перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции	106

5.5.1	Расчет распределения транспортного спроса по видам транспорта	107

5.5.2	Расчет объема транспортных перемещений между транспортными районами	109

5.6	Калибровка транспортной модели по интенсивности транспортных и пассажирских потоков	109

5.6.1	Ввод данных об интенсивности движения транспорта и объеме пассажиропотоков	109

5.6.2	Выбор статистических показателей для проверки адекватности модели	111

5.6.3	Выбор объектов для калибровки транспортной модели	112

5.6.4	Оценка точности модели	113

Раздел 6.  Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по организации дорожного движения	114

6.1	Разработка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	114

6.1.1 Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД, увязанные с документами территориального планирования, документацией по планировке территории и документами стратегического планирования	114

6.1.2 Укрупненная оценка предлагаемых вариантов проектирования с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	117

6.2	Разработка перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий	119

6.2.1	Мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта проектирования, учитывающие возможность создания приоритетных условий для движения маршрутных транспортных средств, а также обеспечения благоприятных условий для движения пешеходов (включая инвалидов) и велосипедистов	119

6.2.2 Очередность реализации мероприятий, включающую предложения по этапам внедрения мероприятий по ОДД, в том числе с указанием очередности разработки проекта ОДД на отдельных территориях	123

7	Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития	127

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения	130

7.1	Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	130

7.2	Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД	133

7.3	Предложения по внесению изменений в документы территориального планирования и документацию по планировке территории	135

7.4 Предложения по развитию сети дорог	137

Актуализация КСОДД	139

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	140

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	142

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете о научно-исследовательской работе применяют следующие обозначения и сокращения:

| АТП – | автотранспортное предприятие |
| --- | --- |
| ВУЗ – | высшее учебное заведение |
| вх. поток – | входной транспортный поток |
| ГИБДД – | государственная инспекция безопасности дорожного движения |
| ГП – | городское поселение |
| ГПТОП – | городской пассажирский транспорт общего пользования |
| д/с – | детский сад |
| ДТП – | дорожно-транспортное происшествие |
| ЗАО – | закрытое акционерное общество |
| ИФНС – | инспекция федеральной налоговой службы |
| КСОДД – | комплексная схема организации дорожного движения |
| МВД – | министерство внутренних дел |
| НИР – | научно-исследовательская работа |
| ОАО – | открытое акционерное общество |
| ОДД – | организация дорожного движения |
| ОМВД – | отдел МВД |
| ООО – | общество с ограниченной ответственностью |
| ООТ – | остановка общественного транспорта |
| ОП – | остановочный пункт |
| ОТ – | общественный транспорт |
| пасс. – | пассажиры |
| ПО – | программное обеспечение |
| ПОДД – | проект организации дорожного движения |
| р-н – | район |
| СП – | свод правил |
| ТД – | торговый дом |
| ТП – | транспортный поток |
| тр-т – | транспорт |
| ТС – | транспортное средство |
| ТСОДД – | технические средства организации дорожного движения |
| УДС – | улично-дорожная сеть |

ВВЕДЕНИЕ

Объект исследования – улично-дорожная сеть Саянского района, организация дорожного движения и транспортно-эксплуатационное состояние дорог.

В Саянском районе, как и в Красноярском крае и в целом по Российской Федерации продолжается рост автомобилизации населения. В сочетании с тенденцией к незначительному ежегодному снижению численности населения в Саянском районе в последние годы наблюдается ежегодный прирост транспортных средств на несколько процентов в год. Улично-дорожная сеть, при этом, развивается гораздо более скромными темпами.

Низкие темпы развития УДС обусловлены недостаточностью финансирования, поскольку проекты в данной сфере являются чрезвычайно капиталоемкими. Поэтому оптимизация схем организации дорожного движения становится одним из основных способов решения транспортных проблем, что обуславливает актуальность данного проекта. В настоящее время выработаны общепринятые методы и способы решения транспортных проблем путем разработки комплексных схем организации дорожного движения.

Озвученные проблемы относятся и к объекту исследования данной работы – транспортной системе Саянского района.

Комплексная схема организации дорожного движения – программа взаимоувязанных мероприятий, направленных на снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

разработка мероприятий по развитию дорожной сети района и организации движения легкового и грузового транспорта;

разработка мероприятий по совершенствованию условий велосипедного и пешеходного движения на территории района;

разработка мероприятий по повышению общего уровня безопасности дорожного движения на территории района;

разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории района;

разработка взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории района с укрупненным расчетом стоимости.

Успешная реализация проекта позволит решить транспортные проблемы Саянского района путем оптимизации схемы организации дорожного движения.

Повышение эффективности работы транспорта и максимальное удовлетворение потребностей населения в перевозках достигается при рациональной организации дорожного движения. Рациональное функционирование организации дорожного движения способствует сокращению времени доставки пассажиров и грузов, повышению уровня безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду.

Раздел 1. Паспорт КСОДД

Основные данные

| Наименование КСОДД | Комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД) Саянского района на период до 2035 года |
| --- | --- |
| Основание для выполнения работ | Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 196 «О безопасности дорожного движения». Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Минтранса России от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». Муниципальный контракт № 0119200000120010863 от 03.10.2020г. |
| Заказчик | Администрация Саянского района Юридический и почтовый адрес: 663580. с. Агинское, ул. Советская, 151. |
| Исполнитель | ООО "СибЭнергоСбережение" Юридический и почтовый адрес: 660032, г. Красноярск, ул. Дубенского, д. 4, корп. 2, оф. 241 |
| Типы объектов | Транспортный комплекс Саянского района включая улично-дорожную сеть (вне зависимости от типа собственности) и объекты транспортной инфраструктуры. |
| Основные цели разработки КСОДД | Цель проекта - формирование комплексных решений, на основе проведенных исследований и предложенных мероприятий, об организации дорожного движения на территории муниципального образования, реализующих долгосрочные стратегические направления обеспечения эффективности организации дорожного движения и совершенствования деятельности в края организации дорожного движения. |
| Задачи разработки комплексной схемы организации дорожного движения: | Задачи проекта: - Исследование безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории муниципального образования; - разработка научно-обоснованных предложений по обеспечению безопасности дорожного движения; - упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов; - повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования; - организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального назначения; - снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду. - организация доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов; - развития транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью; - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; - создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; - создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; - анализ эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры, путем создания полноценного актуализированного набора документов по развитию транспортной инфраструктуры, 1) увязанного с: - со схемой территориального планирования Саянского района; - генеральными планами сельских поселений, входящих в состав Саянского района; - документами территориального планирования Красноярского края; - действующими государственными и муниципальными программами; - стратегиями социально-экономического развития Саянского района; - планами мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития Саянского района; - инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, 2) учитывающего взаимное влияние и совместную работу транспортной инфраструктуры Саянского района. Создание условий для организации системы оперативной актуализации документов транспортного планирования Саянского района. |
| Показатели оценки эффективности организации дорожного движения | Для достижения эффективности мероприятий по ОДД Саянского района необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети. Это позволит сократить вредное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду и в целом обеспечить устойчивость функционирования транспортной инфраструктуры. На расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры района должны стать: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; текущий ремонт дорожного покрытия существующей УДС; паспортизация всех бесхозных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения; организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению; повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств ОДД на дорогах (дорожных знаков); создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения. Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем предусматриваются в случае реализации таковых на уровне Красноярского края. |
| Сроки и этапы реализации КСОДД | Дорожное движение в Саянском районе осуществляется на основе разработки, утверждения и последующей реализации мероприятий, предусмотренных КСОДД. Научно обоснованные мероприятия в рамках КСОДД на расчетный срок могут быть использованы для разработки и реализации в Саянском районе программных документов по организации и обеспечению безопасности дорожного движения, при планировании, реконструкции и развитии улично-дорожной сети, разработке проектов организации дорожного движения, устойчивому развитию транспорта и его инфраструктуры, формированию доступной среды для всех групп населения. |
| Объемы и источники финансирования КСОДД | Объем финансирования (тыс. руб.) |
|  | Года | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджет МО | Частные инвестиции |
|  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2020 | * | * | * | * |
|  | 2021 | * | * | * | * |
|  | 2022 | * | * | * | * |
|  | 2023 | * | * | * | * |
|  | 2025 | * | * | * | * |
|  | 2025 | * | * | * | * |
|  | 2026 | * | * | * | * |
|  | 2027 | * | * | * | * |
|  | 2028 | * | * | * | * |
|  | 2030 | * | * | * | * |
|  | Всего | * |
| * - заполняется на основании решений общественной комиссии по развитию городской среды в целях подготовки к реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Саянского района Красноярского края, в соответствии со сметным расчетом и по итогам распределения субсидий из областного бюджета Красноярского края, путем внесения изменений в настоящее приложение. |

Запланированные мероприятия по организации дорожного движения

Таблица 1 – Программа мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения на территории Саянского района

| Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок |
| обеспечение видимости на подъездах к пересечениям; замена нерегулируемых пересечений на саморегулируемые кольцевые пересечения; организация переходно-скоростных полос | - |
| Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств |
| Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | 2020-2025 |
| Организация освещения на остановках общественного транспорта | 2020-2025 |
| Мероприятия по развитию парковочного пространства |
| Ремонт проездов на территории с. Агинское административно-социальных объектов районного центра; | 2020-2025 |
| Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением ее функциям и этапам внедрения |
| Не запланированы |  |
| Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных средств |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств |
| Не запланированы | - |
| Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах |
| Ограничение скоростного режима до 40 км/ч в местах скопления людей – рынок, места притяжения людей – спортивные, развлекательные и учебные объекты (школа и детские сады). | 2020-2025 |
| Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов |
| Не запланировано | - |
| Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям |
| Установка знаков «Осторожно дети» | 2020-2025 |
| Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | 2020-2025 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2020-2025 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2020-2025 |
| Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
| Предусматривается краевыми мероприятиями | - |

Раздел  2. Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации, подготовка и проведение обследований параметров дорожного движения

Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации приводится для территории Саянского района и включает в себя следующие показатели:

Положение территории в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации (прилегающих субъектов Российской Федерации)

Село Агинское расположено при впадении реки Аги в реку Анжу, в 217 км к юго-востоку от Красноярска и в 40 км от железнодорожной станции Саянская (узел линий на Абакан, Тайшет и Уяр).

Село Агинское – административно-хозяйственный, культурный центр Саянского района Красноярского Края. Основная транспортная сеть России и Красноярского края (автомобильная дорога федерального значения Р-255 «Сибирь»). Саянский район обслуживается автомобильным транспортом.

Административно- территориальное устройство Саянского района представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Административно- территориальное устройство Саянского района.

Анализ имеющихся документов территориального планирования

В соответствии с передовыми тенденциями в края организации дорожного движения документацией по организации дорожного движения являются комплексные схемы организации дорожного движения и (или) проекты организации дорожного движения.

Документация по организации дорожного движения разрабатывается на основе документов территориального планирования, документации по планировке территорий, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии), муниципальных программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, поселений, материалов инженерных изысканий, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, статистической информации.

Анализ имеющихся документов территориального планирования. Согласно Градостроительному кодексу РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017) документами территориального планирования муниципальных образований являются:

1) генеральные планы поселений; муниципальных районов;

2) схемы территориального планирования.

Документы территориального планирования муниципальных образований устанавливают границы муниципальных образований, размещение объектов местного значения, границы населенных пунктов, границы и параметры функциональных зон (зон, для которых определены границы и функциональное назначение).

Генеральный план Саянского района

Генеральный план района отсутствует.

Анализ социально-экономической и градостроительной деятельности территории, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность

В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 14 муниципальных образований со статусом сельских поселений, представленных в таблице 2.

Таблица 2 – Состав МО Саянский район

| № | Сельские поселения | Административный центр | Количество населённых пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агинский сельсовет | село Агинское. | 4 |
| 2 | Большеарбайский сельсовет | село Большой Арбай | 3 |
| 3 | Большеильбинский сельсовет | село Большой Ильбин | 2 |
| 4 | Вознесенский сельсовет | село Вознесенка | 1 |
| 5 | Гладковский сельсовет | село Гладково | 2 |
| 6 | Кулижниковский сельсовет | село Кулижникова | 2 |
| 7 | Малиновский сельсовет | село Малиновка | 3 |
| 8 | Межовский сельсовет | село Межова | 2 |
| 9 | Нагорновский сельсовет | село Нагорное | 2 |
| 10 | Орьевский сельсовет | село Орье | 2 |
| 11 | Среднеагинский сельсовет | село Средняя Агинка | 2 |
| 12 | Тинский сельсовет | село Тинская | 2 |
| 13 | Тугачинский сельсовет | село Тугач | 4 |
| 14 | Унерский сельсовет | село Унер | 5 |

Население

Численность населения с. Агинское на 01.01.2019г. составила                                                     5225 человек.

Основными социально-экономическим проблемами развития села являются:

недостаточная обеспеченность отдельными социально-экономическими объектами;

неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда (высокий процент  ветхого жилищного  фонда);

низкая обеспеченность системами централизованного инженерного оборудования;

социальная инфраструктура характеризуется отставанием от нормативных требований.

В настоящее время численность Саянского района составляет 10 561 тыс. чел.

Промышленность

Промышленное производство района представлено отраслями:
-лесного хозяйства, лесопромышленного комплекса;
-пищевой промышленностью;
-золотодобывающей промышленностью..

Строительство

Отсутствие спроса на услуги строительных организаций, а также низкая платежеспособность потенциальных заказчиков существенно ограничивает развитие данной сферы в муниципальном районе. В последние годы строительство производственных объектов осуществляется хозяйственным способом, жилищное строительство - собственными силами населения.

Транспорт

Саянский район находятся на удалении от основных рынков сбыта, в результате чего важную роль играет развитие транспортно-коммуникационной системы.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования составляет 182,73 км, в том числе улично-дорожной сети сельских поселений района - 182,73 км.

Дорожное хозяйство является одним из основных элементов транспортной инфраструктуры. В сфере дорожного строительства конкуренция проявляется во время проведения подрядных торгов на проектные работы, работы по строительству, реконструкции, капремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Все межпоселенческие дороги находятся на балансе Красноярского края и обслуживаются Саянским филиалом ГП КрайДЭО. Все населённые пункты района имеют связь с районным центром, посредством автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

Содержание улично-дорожной сети является полномочиями сельских поселений района. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 55,13%. Улучшение состояния дорог местного значения - одно из приоритетных направлений деятельности района.

Стремительный рост автомобильного парка и повышение тоннажа современных транспортных средств приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Пропускная способность автодорог населенных пунктов района существенно ограничена. Качество сети дорог, обеспечивающих транспортную доступность в населенных пунктах района, не соответствует нормативным требованиям.

Сельские поселения района не располагают необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.

Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортом осуществляется хозяйствующими субъектами частной формы собственности.

На территории Саянского района действует регулярное автобусное сообщение.  Транспортное обслуживание населения - перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по междугородным и внутрирайонным маршрутам осуществляется ООО "Саянтрансавто" с которым администрацией Саянского района заключен договор по результатам проведения конкурса на право реализации Программы пассажирских автомобильных пригородных, городских и междугородным перевозок, субсидируемых из местного бюджета перевозок. В соответствии с утвержденной администрацией Саянского района Программой на территории района перевозка пассажиров осуществляется по 8-ти внутрирайонным и 2-м междугородным маршрутам.

Транспортное обслуживание населения организовано автомобильным транспортом общего пользования в границах района в 36 населенных пунктах,

Основной проблемой автотранспортного комплекса является убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сельской местности;

увеличение объемов услуг легкового такси;

активная автомобилизация населения.

Кроме того, регулярно увеличиваются цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии.

Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района является большой износ транспортных средств.

В автотранспортных предприятиях и организациях преобладает устаревшая техника, работающая в большинстве случаев за пределами нормативного срока службы (более 70% автобусов).

С целью развития транспортного комплекса на территории Саянского района муниципальной программой «Развитие транспортной системы в Саянском районе» предусмотрен ряд мероприятий, направленных на развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности транспортных услуг для населения, повышения комплексной безопасности дорожного движения.

Данные мероприятия включают:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

предоставление субсидий на компенсацию расходов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;

приобретение транспорта за счет средств краевого бюджета, путем участия в краевых программах.

Анализ сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории

Общая протяжённость дорог Саянского района составляет – 182,73 км. Из них с асфальтобетонным покрытием -  2,050 км.

Автомобильный транспорт

Саянский район расположен в юго-восточной части Красноярского края, на расстоянии 217 км от краевого центра.  Район граничит с Партизанским, Рыбинским, Ирбейским, Курагинским, районами Красноярского края.

Территория района – 8031 км2. Все население района, составляющее – 10,561 тыс. человек, проживает в сельской местности.

Протяженность района с севера на юг – 103 км, с запада на восток – 138 км.

Возможность авиасообщения обеспечивается через аэропорт международного класса Красноярск, находящийся в 270 км.

Ближайшей железнодорожной станцией является ст. Саянская –, расположенная на Транссибирской железнодорожной магистрали в 40 км от с. Агинское. На расстоянии 60 км проходит автомобильная дорога федерального значения Р-255 «Сибирь».

Наиболее освоенной является только центральная часть района, поэтому плотность дорог в районе довольно низкая, составляет 29,8 км дорог на 1000 кв. км. территории, это 27 место среди 45 районов края.

Административным центром района является село Агинское.

Расстояние от административного центра района до г. Красноярска - 217 км. Село Агинское имеет автобусное сообщение с Красноярском и населенными пунктами района.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории Саянского района отсутствует.

Речной транспорт

Речной транспорт на территории Саянского района отсутствует.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории Саянского района отсутствует.

Улично-дорожная сеть

По данным администрации Саянского района протяженность улично-дорожной сети в границах с. Агинское составляет 51,761 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 5,4 км (11%), с гравийным – 22,8 км (44%). Средняя ширина улиц в красных линиях составляет 20,0 м, проезжей части – 6,5 м.

Плотность улично-дорожной сети составляет 5,04 км/км2 территории поселка, магистральной – 0,5км/км2.

Плотность улиц с автобусным с автобусным сообщением составляет 0,98 км/ км2 территории села.

Коэффициент обслуженности  территории села общественным транспортом составляет 0,2 (отношение протяженности  улиц, по которым проходит общественный транспорт,  к общей протяженности всех улиц), чем этот показатель ближе к 1, тем лучше - для большего числа жителей расстояние от места жительства до  места посадки, или протяженность следования, будет короче.

Таблица 5 – Характеристика улично-дорожной сети с. Агинское

| № | Наименование | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а/б | ц/б | Гравийная |
| 1 | ул. Советская | 3,700 |  |  |  |
| 2 | ул. Зеленая | 1,373 |  |  | 1300 |
| 3 | ул. Октябрьская | 1,100 |  | 1100 |  |
| 4 | ул. Комсомольская | 2,100 |  |  |  |
| 5 | ул. Юбилейная | 1,100 | 1100 |  |  |
| 6 | ул. Красноармейская | 5,800 |  |  |  |
| 7 | ул. Фомичева в т. ч. | 1,484 |  |  |  |
| 8 | ул. Колхозная | 0,800 | 800 |  |  |
| 9 | ул. Пионерская | 0,948 |  |  | 1000 |
| 10 | ул. Заводская | 0,200 |  |  | 200 |
| 11 | ул. Дорожников | 0,550 | 550 |  |  |
| 12 | ул. Приречная | 1,359 |  |  | 1000 |
| 13 | ул. Партизанская | 0,400 |  |  | 400 |
| 14 | ул. Озерная | 0,300 |  |  | 300 |
| 15 | ул. Парковоя | 1,489 |  |  | 650 |
| 16 | ул. Трактовая | 1,250 |  | 1250 |  |
| 17 | ул. Набережная | 0,544 |  |  | 800 |
| 18 | ул. Южная | 0,499 |  | 400 |  |
| 19 | ул. 60 лет СССР | 1,000 |  | 1000 |  |
| 20 | ул. Лесная | 0,746 |  |  | 746 |
| 21 | ул. Энергетиков | 1,550 |  |  | 1550 |
| 22 | ул. 70 лет Октября | 0,350 |  |  | 350 |
| 23 | ул. Аэродромная | 1,495 |  |  | 1100 |
| 24 | ул. Строительная | 0,991 |  |  | 991 |
| 25 | ул. Мелиоративная | 1,022 |  |  | 850 |
| 26 | ул. Автотранспортная | 0,600 |  |  | 600 |
| 27 | ул. 8-ое Марта | 0,611 |  |  | 500 |
| 28 | ул. Просвещения | 0,438 |  |  | 438 |
| 29 | ул. Спортивная | 0,591 |  |  | 591 |
| 30 | ул. Садовая | 1,188 |  |  | 1100 |
| 31 | ул. Давыденко | 1,300 |  | 1300 |  |
| 32 | ул. Школьная | 1,039 |  |  | 1039 |
| 33 | ул. 40 лет Победы | 0,300 |  |  | 300 |
| 34 | ул. 50 лет Победы | 0,400 |  |  | 400 |
| 35 | ул. 9-е Мая | 0,988 |  |  | 1300 |
| 36 | ул. Больничный поселок | 0,500 |  |  | 500 |
| 37 | ул. Веселая | 0,150 |  |  | 150 |
| 38 | ул. Дзержинского | 0,450 |  |  | 450 |
| 39 | МКР "Ветеран" | 0,600 |  | 600 |  |
| 40 | ул. Дружбы | 0,718 |  | 718 |  |
| 41 | ул. Есенина | 0,524 |  |  | 450 |
| 42 | ул. Первомайская | 1,098 |  |  | 900 |
| 43 | ул. Ковалева | 0,400 |  |  | 400 |
| 44 | ул. Юности | 1,400 |  |  | 1400 |
| 45 | пл. Труда | 0,250 | 250 |  |  |
| 46 | пер. Садовый | 0,350 |  |  | 350 |
| 47 | ул. Северная | 0,200 |  |  | 200 |
| 48 | ул. Стаханова | 0,400 |  |  | 400 |
| 49 | ул. Теплухина | 0,336 |  |  | 200 |
| 52 | ул. Вятская | 1,500 |  | 1500 |  |
| 51 | ул.Павловка | 2,280 |  | 1500 | 280 |
| 52 | мкр. Льнозавод | 1,000 |  |  | 1000 |
|  | Итого по Агинскому сельсовету | 51,761 | 5 400 | 9 068 | 22885 |

Основными недостатками улично-дорожной сети являются:

отсутствие объездных автодорог, проходящих вне территории населенных пунктов, вследствие чего грузовое и транзитное движение осуществляется по центральным улицам;

отсутствие усовершенствованных и твердых покрытий на многих улицах,  70% дорожного полотна требует ремонта;

отсутствие тротуаров, освещения, организации водоотвода с проезжих частей.

Общая протяжённость дорог Саянского района составляет всего:182,73 к, из них с асфальтобетонным покрытием –2,050 км.

Сведения о протяжённости дорог общего пользования местного значения муниципального образования Саянский район по состоянию на 01.01.2020 года представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Реестр дорог общего пользования

| № п/п | Наименование сельсовета | Протяжённость улично-дорожной сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Агинский сельсовет | 51,76 |
| 2 | Большеарбайский сельсовет | 14,4 |
| 3 | Большеильбинский сельсовет | 4,3 |
| 4 | Вознесенский сельсовет | 6,1 |
| 5 | Гладковский сельсовет | 6,49 |
| 6 | Кулижниковский сельсовет | 9,3 |
| 7 | Малиновский сельсовет | 9,82 |
| 8 | Межовский сельсовет | 13 |
| 9 | Нагорновский сельсовет | 11,7 |
| 10 | Орьевский сельсовет | 6,90 |
| 11 | Среднеагинский сельсовет | 9,6 |
| 12 | Тинский сельсовет | 5,518 |
| 13 | Тугачинский сельсовет | 12,6 |
| 14 | Унерский сельсовет | 21,23 |
|  | ИТОГО: | 182,73 |

Анализ существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов

Транспортную инфраструктуру района образуют линии, сооружения и устройства транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Внешние транспортно-экономические связи Саянского района с другими населенными пунктами осуществляются автомобильным (индивидуальным, общественным и грузовым) транспортом.

В пределах с. Агинского для перемещения население активно использует индивидуальный автомобильный и велосипедный транспорт (в летнее время года), а также пользуется пешими маршрутами, проходящими по не обустроенным дорожкам.

Пешеходное движение осуществляется по пешеходным дорожкам, в границах существующей линии застройки.

Велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный дорожным знаком в с. Агинске отсутствует.

В составе элементов поперечного профиля магистралей преимущественно районного значения рекомендуется предусматривать устройство велосипедных дорожек и аналогичные элементы на отрезках магистралей обще значения, без которых невозможно организовать связи между районами поселка, разобщенными искусственными преградами.

Транспортное обслуживание населенных пунктов района затруднено и ограничено низким уровнем развития общественного транспорта и дорог, межпоселенчиские маршруты общественного транспорта проходят по дорогам без капитального покрытия, объемы перевозок пассажиров общественным транспортом снижаются ввиду низкого уровня развития инфраструктуры и увеличения степени использования личных автомобилей.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

В границах Саянского района перевозки пассажиров осуществляет ООО «Саянтрансавто»

Реестр маршрутов Саянского района представлен в таблицах 8 – 9.

Таблица 8 – Реестр пригородных сообщений

| Маршрут | Перевезено за 2019г., чел. |
| --- | --- |
| с.Агинское- г.Заозерный | - |
| с. Агинское -д.Переясловка | - |
| с. Агинское – г.Красноярск | - |
| с. Агинское - с.Новопятницкое | - |
| с. Агинское - с.Никольское | - |
| с. Агинское -д.Марьевка | - |
| с. Агинское – Малые Пруды | - |
| с. Агинское -д.Малая Кускунка | - |
| с. Агинское -д.Кускун | - |
| с. Агинское – г.Канск | - |
| с. Агинское -д.Калиновский сворот | - |
| с. Агинское -д.Завировка | - |
| с. Агинское – д.Двуречное | - |
| с. Агинское -д.Вознесенка | - |
| с. Агинское –с.Бородино | - |
| с. Агинское – г.Бородино | - |
| с. Агинское -д.Большие ключи | - |
| с. Агинское –д.Большая уря | - |
| с. Агинское – г.Авда | - |
| с. Агинское -3-е отделение | - |
| с. Агинское -10-е отделение | - |

Таблица 9 – Реестр внутрирайонных пригородных маршрутов

| Регистрационный номер | Наименование маршрута регулярных перевозок | Наименование остановочных пунктов |
| --- | --- | --- |
| 101 | с.Агинское-д.Орловка | д.Ср.-Агинка, с.Кулижниково. |
| 102 | с.Агинское-п.Тугач | д.Гладково, п.Кан, д.Шамы, |
| 103 | с.Агинское-п.Орье | с.Гладково, д.Кан-Оклер |
| 104 | с.Агинское-д.Карлык | с. Большой Ильбин, д.Петропавловка с.Малиновка, д.Зеленино, с.Большой Арбай. |
| 105 | с.Агинское-д.Тинская | с.Нагорное, д.Усть Анжа, д.Чарга |
| 106 | с.Агинское-с.Межово | Среднеагинский поворот, д.Вятка, д. Папиково, с.Унер, д. Благодатка, д. Калиновка |
| 107 | с.Агинское-д.Вознесенка | с. Большой Ильбин, д. Петропавловка, с. Малиновка, д. Абалаково. |
| 1 | село Агинское-райцентр | с.Агинское |

Анализ организации парковочного пространства, оценка и анализ параметров размещения парковок

В ходе проведения работ собрана	и систематизирована	информация о существующем парковочном	пространстве в	наиболее важных районах с. Агинское.

Информация о существующих	 парковочных мощностях была получена на основании натурных обследований и геоинформационных сервисов в сети интернет, так как предоставлена Заказчиком информация отсутствует. Анализ полученной информации позволил оценить  степень   удовлетворения  спроса     на парковочное пространство и порождаемую им нагрузку на дорожную сеть.

Автомобильные автостоянки размещаются по всей территории с. Агинское.  В основном они располагаются в виде остановочных мест вдоль проезжей части улиц, а также возле организаций различного назначения. Хранение легковых автомобилей осуществляется на приусадебных участках, а также на открытых автостоянках.

Автостоянки для организации остановки общественного пассажирского автотранспорта образуются, как правило, симметрично по обе стороны маршрута.  Стоянки для автобусов размещаются вдоль проезжей части автодорог.

Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения

Муниципальная улично-дорожная сеть с. Агинское имеет низкие транспортно-эксплуатационные характеристики проезжей части и обустройства улиц. В осенний и весенний периоды времени затрудняется проезд транспортных средств, а также передвижение граждан по улицам, что часто вызывает социальную напряженность населения.

Прочностные характеристики существующих автомобильных дорог и мостовых сооружений на них не позволяют осуществлять движение современных тяжеловесных транспортных средств.

Анализ эксплуатационного состояния технических средств ОДД сети Саянского района поселения был произведен на основании натурных обследований.

По полученным данным, 20% дорожных знаков находятся в неудовлетворительном состоянии, и 36% дорожной разметки требует обновления.

Таким образом большая часть применяемых ТСОДД находится в неудовлетворительном состоянии.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации городского края

Автомобильный парк Саянского района преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. За период 2017-2020 годы отмечается рост количества транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка и анализ  параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения

Анализ условий дорожного движения включает в себя анализ степени затруднения движения, а также уровня безопасности для участников дорожного движения. При совместном использовании улично-дорожной сети автомобильным транспортом, пешеходами и велосипедистами, а также другими видами транспорта возникают конфликтные ситуации, для решения которых необходимо выделить приоритетную категорию участников дорожного движения.

Свободные условия проезда транспорта, отсутствие заторов, ограничений движения транспорта, относительная компактность застройки создают удовлетворительные условия дорожного движения для индивидуального транспорта. Факторы, снижающие безопасность дорожного движения, на автомобильных дорогах Саянского района, отсутствуют.

В результате исследований, описанных во «Всемирном докладе о предупреждении дорожно-транспортного травматизма», опубликованного Всемирной организацией здравоохранения в 2004 году была выявлена зависимость вероятности летального исхода ДТП при участии автомобиля и пешехода от скорости движения автомобиля. При столкновении на скорости 40 км/ч погибают до 20% пешеходов, в то время как при столкновении на скорости 60 км/ч этот процент вырастает уже до 85 % (рисунок 2).

Рисунок 2 – Скорость движения автомобиля, км/ч

Анализ интенсивности транспортных потоков, выполненный на основании расчетов, не выявил необходимости введения светофорного регулирования на других улицах района, в виду отсутствия заторов, вызванных задержками в движении транспорта.

Изменения технической и функциональной классификации городских дорог требует соответствующих изменений в узлах сходящихся дорог. Реализовать перспективную УДС невозможно без своевременной и соответствующей модернизации узлов.

Оценка и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств (вид, частота движения, скорость сообщения), результаты анализа пассажиропотоков

Параметры движения

К основным параметрам дорожного движения относятся параметры дорожного движения, характеризующие среднюю скорость передвижения транспортных средств по дорогам, потерю времени (задержку) в передвижении транспортных средств или пешеходов, среднее количество транспортных средств в движении, приходящиеся на один километр полосы для движения (плотность движения).

Порядок определения основных параметров дорожного движения, порядок ведения их учета, использования учетных сведений и формирования отчетных данных в края организации дорожного движения устанавливается Правительством Российской Федерации. Учет основных параметров предназначен для организации и проведения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления работ по подготовке и реализации государственной и муниципальной политики в края организации дорожного движения.

Параметры движения маршрутного транспорта

Пригородный и межмуниципальный маршрутный транспорт по территории Саянского района передвигается в общем потоке транспортных средств согласно расписанию по установленным маршрутам без задержек.

Городские пассажирские перевозки осуществляются специализированным авто транспортным предприятием - ООО "Саянтрансавто". Количество и прохождение внутри поселковых автобусных маршрутов не обеспечивает нормативную пешеходную доступность всех жилых образований поселка. Все автобусные остановки осуществляются только в установленных остановочных пунктах.

Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Анализ состояния безопасности дорожного движения выполнен на основании  данных  по  статистики  аварийности  за  3-х  летний  период 2016 по 2018 годы.  Статистика предоставлена ОГИБДД ОМВД России по Ирбейскому району приведена в таблицах 10 – 12.

Таблица 10 – Статистика аварийности на территории Саянского района представлена в таблице

| Наименование | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего ДТП | 42 | 29 | 35 |
| Количество раненых | 9 | 10 | 4 |
| Количество погибших | 1 | 1 | 3 |

Таблица 11– Распределение ДТП по видам за 2018 год приведено в таблице

| Вид ДТП | Количество |
| --- | --- |
| Столкновение, шт. | 34 |
| Опрокидывание, шт. | 4 |
| Наезд на пешехода, шт. | 7 |
| Наезд на велосипедиста, шт. | 0 |
| Наезд на препятствие, шт. | 22 |
| Наезд на стоящее ТС, шт. | 6 |
| Иной вид ДТП, шт. | 33 |

Таблица 12 – Основные причины дорожно-транспортных происшествий:

| Причины ДТП | Количество |
| --- | --- |
| Недостаточное освещение | 8 |
| Отсутствие освещения | 10 |
| Отсутствие дорожных знаков | 8 |
| Наезд на стоящее ТС | 6 |
| Отсутствие разметки | 6 |
| Отсутствие тротуаров | 3 |

Анализ дорожно-транспортных происшествий выполнено согласно ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

Анализ распределения ДТП по протяженности дорог и улиц проводят с целью:

выявления мест концентрации ДТП;

изучения условий и причин возникновения мест концентрации ДТП, а также отдельных ДТП, в местах совершения которых выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния УДС;

назначения   мероприятий    по    ликвидации    мест    концентрации    ДТП и профилактике возникновения ДТП из-за недостатков транспортно- эксплуатационного состояния УДС.

Анализ ДТП включает:

оценку тенденций изменения основных показателей аварийности;

установление недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП, оценку изменения числа ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС, в   результате   реализации   мер по их профилактике;

выявление мест концентрации ДТП и определение их характеристик;

оценку изменения показателей аварийности после реализации мероприятий по обеспечению БДД на аварийно-опасных участках.

Для более детальной оценки состояния аварийности, выявления особенностей ее формирования на отдельных дорогах и улицах проводят анализ сведений:

о ДТП различных видов и тяжести их последствий;

об объектах УДС в местах совершения ДТП;

о состоянии проезжей части в местах совершения ДТП;

об освещении в местах совершения ДТП;

о недостатках транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП;

об основных показателях аварийности на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов и в их пределах;

о видах ДТП, в местах совершения которых установлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния УДС;

о местоположении мест концентрации ДТП;

о недостатках транспортно-эксплуатационного состояния дорог в местах ДТП на участках их концентрации.

На основе результатов анализа сведений о ДТП определяют:

адреса и сроки планируемых мероприятий по профилактике возникновения ДТП из-за недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС;

адреса и сроки планируемых мероприятий по профилактике и устранению мест концентрации ДТП.

Виды дорожно-транспортных происшествий за 3-х летний период:

Столкновение – происшествие, при котором движущиеся ТС столкнулись между собой или с подвижным составом железных дорог.

К этому виду относятся также столкновения с внезапно остановившимся ТС (перед  светофором,  при  заторе  движения  или  из-за  технической  неисправности) и столкновения подвижного состава железных дорог с остановившимся (оставленным) на путях ТС.

Наезд на стоящее ТС – происшествие, при котором движущееся ТС наехало на стоящее ТС, а также прицеп или полуприцеп.

Наезд на пешехода – происшествие, при котором ТС наехало на человека или он сам натолкнулся на движущееся ТС.

Иной вид ДТП – происшествия, не относящиеся к указанным выше видам. Сюда относятся падение перевозимого груза или отброшенного колесом предмета на человека, животное или другое ТС, наезд на лиц, не являющихся участниками дорожного движения, наезд на внезапно появившееся препятствие (упавший груз, отделившееся колесо).

Для выбора варианта и очередности проведения совершенствования дорожных условий   на   участках    концентрации    ДТП    проведена    оценка    стабильности их местоположения на дороге согласно табл. 5.1. ОДМ 218.4.004-2009 «Руководство по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог» (далее – ОДМ 218.4.004-2009).

К мигрирующим ДТП отнесены все за предшествующий 3-х летний период. Для мигрирующих ДТП определена степень опасности участков дорог, где они возникают.    Степень    опасности    участков    концентрации    ДТП    установлена в соответствии с "Правилами учета и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации". По степени опасности участки концентрации ДТП  подразделяются  на  малоопасные,  опасные  и  очень  опасные. На территории Саянского района не выявлены очень опасные участки и опасные участки, все участки отнесены к малоопасным.

На всех участках ДТП произведена оценка технико-эксплуатационного состояния дороги с целью предложений мероприятий по повышению безопасности.

Оценка технико-эксплуатационного состояния участков ДТП.

Для выявления дорожных условий, способствующих формированию мест концентрации  ДТП,  также  рекомендуется  в  соответствии  с  таблицей  6.3  ОДМ 218.4.004-2009 проводить оценку степени соответствия показателей технического уровня, эксплуатационного состояния и уровня содержания дорог и дорожных сооружений нормативным требованиям.

На участке концентрации ДТП, преобладающим следует считать тот вид происшествий, количество которых составляет более 50 % от общего числа ДТП, совершенных за последний расчетный период. В случае если на участке концентрации ДТП выявлен преобладающий вид ДТП, то в числе наиболее вероятных факторов, способствующих их возникновению, следует рассматривать следующие неблагоприятные дорожные условия.

Выявление дорожных условий, способствующих формированию ДТП смотреть таблице 13.

Таблица 13 – Дорожные условия, способствующие формированию ДТП

| № п/п | Преобладающий вид ДТП | Неблагоприятные дорожные условия, способствующие возникновению ДТП данного вида |
| --- | --- | --- |
| 1 | Столкновения | Несоответствие ширины проезжей части, радиуса кривой в плане, расстояния видимости нормам для дорог рассматриваемой категории; превышение фактического уровня загрузки дороги движением оптимального его значения; отсутствие разделительной полосы, несоответствие типа пересечений и примыканий интенсивности движения транспортных потоков, отсутствие переходно-скоростных полос на въездах и съездах |
| 2 | Опрокидывания | Отсутствие или несоответствие поперечного уклона виража на кривых в плане нормам на проектирование, несоответствие радиуса кривой в плане и величины уширения нормам для дорог данной категории, отсутствие ограждений в необходимых местах, неудовлетворительное состояние и отсутствие укрепления обочин, отсутствие твердого покрытия на примыкающих дорогах, крутое заложение откосов |
| 3 | Наезды на препятствия | Близкое расположение к кромке проезжей части деревьев, не огражденных опор светильников и иных препятствий, неудовлетворительное состояние обочин |
| 4 | Наезды на стоящий транспорт | Несоответствие ширины обочин остановочных полос и расстояния видимости нормам для дорог данной категории, отсутствие площадок отдыха, отсутствие оборудованных стоянок у объектов дорожного сервиса |
| 5 | Наезды на пешеходов | Отсутствие оборудованных пешеходных переходов в необходимых местах, отсутствие или неудовлетворительное состояние тротуаров и пешеходных дорожек в населенных пунктах, несоответствие расстояния видимости нормам для дорог данной категории, неудовлетворительное содержание автобусных остановок или их отсутствие в необходимых местах |

Дефекты и несоответствия нормативным требованиям элементов и параметров дорог, рассматриваются в числе возможных причин формирования участков концентрации ДТП. Поэтому в местах ДТП произведено обследование технико- эксплуатационного состояния дорог.

Для ликвидации и профилактики возникновения участков концентрации ДТП в общем случае рекомендуется предусматривать один из четырех вариантов совершенствования дорожных условий:

доведение параметров геометрических элементов дороги до требований норм на проектирование автомобильных дорог или (и) повышение категории дороги, совершенствование показателей технического уровня дорог (стратегия А);

доведение транспортно-эксплуатационных качеств дороги до нормативных требований (без изменения параметров геометрических элементов трассы), повышение уровня инженерного оборудования и обустройства дороги (стратегия В);

обеспечение необходимого уровня содержания дорог и искусственных сооружений (стратегия С);

совершенствование организации движения, введение регламентирования режимов движения.

Стратегия А направлена на совершенствование показателей технического уровня дорог и обеспечение высокого уровня безопасности движения при этом практически полностью решается задача ликвидации участков концентрации ДТП. Данная стратегия	предусматривает приведение параметров элементов поперечного	профиля	дороги	и	плана	трассы в соответствие	с нормами проектирования за счет проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту. В число возможных  объектов  реконструкции  или  капитального  ремонта рекомендуется также включать стабильные или мигрирующие участки концентрации ДТП, на которых фактический уровень безопасности движения характеризуется как низкий.

Стратегия В направлена на совершенствование показателей эксплуатационного состояния дорог (без изменения параметров  геометрических  элементов  дорог) и позволяет обеспечить допустимый уровень безопасности движения, при этом ожидается снижение уровня аварийности на участках концентрации ДТП или частичная их ликвидация. В рамках данной стратегии предусматривается приведение транспортно- эксплуатационных качеств дороги в соответствие с нормативными требованиями, повышение уровня инженерного оборудования и обустройства дороги, за счет проведения работ по ремонту.

При планировании дорожных работ в число возможных объектов ремонта рекомендуется включать участки концентрации ДТП, на которых для данного типа дорог фактический уровень безопасности движения характеризуется как предельный или допустимый.

Стратегия С направлена на обеспечение высокого уровня содержания дорог и дорожных сооружений и позволяет обеспечивать допустимый уровень безопасности движения на участках концентрации ДТП. В рамках данной стратегии предусматривается в приоритетном порядке осуществлять работы по содержанию.

Участки улиц и дорог, к которым прилагаются стратегии  не выявлены. ДТП совершались при нарушении ПДД.

Оценка и анализ  уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру  населенных пунктов и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Анализ финансирования деятельности по организации дорожного движения

С учетом того, что на территории района в ближайшее время не планируется реализация масштабных инвестиционных проектов, высоких темпов развития транспортной инфраструктуры Саянского района на период до 2030 года не ожидается.

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по муниципальным контрактам, капитальный ремонт дорог не производится в связи с отсутствием в местном бюджете средств на разработку проектной документации.

Раздел 3. Полевые обследования

Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта

Исходная информация для разработки комплексной схемы организации дорожного движения на территории Саянского района получена из следующих источников:

Документов размещен на официальном сайте Администрации – http://adm-sayany.ru/ в открытом доступе.

Документов предоставленных на основании запросов

Подготовка и проведение транспортных обследований на территории муниципального образования  с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД и проектов организации дорожного движения

Сбор и анализ результатов натурного обследования интенсивности движения и состава транспортных потоков на территории муниципального образования

Основаниями для проведения комплексного обследования условий дорожного движения являются:

Министерство транспорта Российской Федерации Приказ от 26 декабря 2018 года № 480 «Об утверждении правил подготовки документации по организации дорожного движения»;

Распоряжение     Министерства     транспорта      Российской      Федерации от 24 июня 2002 года № ОС-557-р «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;

Распоряжение     Министерства     транспорта      Российской      Федерации от 19 июня 2003 года № ОС-555-р «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах»;

ВСН  45-68  «Инструкция   по   учету   движения   транспортных   средств на автомобильных дорогах»;

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Целями проведения натурного обследования ТП являются:

определение коэффициента загрузки участков УДС;

определение закономерностей изменения интенсивностей ТП;

определение состава ТП (доли подвижного состава пассажирского транспорта c разбиением на категории, грузового транспорта различной грузоподъемности, легкового транспорта);

определение  закономерностей  движения  различных   видов   транспорта по УДС:

пространственные закономерности (загрузка определенных магистралей УДС движением пассажирского транспорта, грузового транспорта и т.д.);

временные закономерности (распределение интенсивности движения транспорта в течение недели, рабочего дня, выходного дня и т.д.).

определение   закономерностей    распределения    ТП    на    пересечениях и примыканиях (определение преобладающих маневров с целью выявления основных маршрутов движения транспортных средств (далее – ТС), расчета режимов светофорного регулирования, оценки загрузки элементов УДС).

В задачи обследования интенсивности движения ТП входит:

выбор мест проведения обследования посредством визуального наблюдения за движением транспорта. Подготовка материалов для регистрации данных (схемы, бланки,   таблицы   и   пр.).   Определение   необходимого   количества   учетчиков и необходимых технических средств учета (видеорегистраторов) для выбранных сечений и/или узлов;

подсчет интенсивности ТП в соответствии с данной методикой в сечениях и/или узлах УДС;

обработка полученных результатов обследования;

формирование базы исходных данных о ТП в табличном виде для разработки транспортной модели.

В ходе обследования  собирают  информацию  о  следующих  параметрах  ТП на УДС города:

интенсивности ТП на участках улиц;

интенсивности ТП на перекрестках;

составе ТП.

Обработка данных об интенсивностях ТП движения ТС позволяет получить информацию  о  коэффициенте  загрузки  улиц  и  дорог,  распределении  средней  скорости  ТП  во  времени  и  пространстве,  времени  в  пути  между  точками  при передвижении на автомобиле.

В ходе обследования выполняют замеры интенсивности ТП в конкретных сечениях УДС и/или в узлах УДС. Таким образом, обследование проводится в местах перераспределения ТП и/или на участках УДС без существенного перераспределения ТП.

Измерение параметров ТП не должно проводиться в период неблагоприятных погодных условий, влияющих на состав и интенсивность ТП (интенсивные осадки в виде дождя или снега, гололедица). В ходе обследования должны быть учтены особенности места проведения измерений (например, расположение вблизи железнодорожного переезда, сужения проезжей части, проведения дорожных работ или возникновения ДТП).

Учет интенсивности ТП производится путем наблюдений учетчиками проезда каждого ТС через сечение перегона, подхода к перекрестку или непосредственно зоны перекрестка.

При учете интенсивности движения на перегоне проезд ТС регистрируется в двух сечениях (в прямом направлении и в обратном направлении). При учете интенсивности движения на перекрестке число обследуемых сечений определяется схемой ОДД и количеством маневров.

Обследуемые сечения группируются в «створы регистрации» с учетом возможности проведения обследования каждого  створа  одним  прибором  учета. На перегоне может располагаться один или два «створа регистрации», в зависимости от наличия и высоты дорожного ограждения разделяющего ТП на проезжей части.

Натурное обследование интенсивности движения и состава ТП проводилось:

1) с 7:00 до 9:00 утром;

2) с 17:00 до 19:00 вечером.

Проведение натурного обследования интенсивности движения и состава транспортного потока в ключевых транспортных узлах

Подготовка и проведение натурного обследования интенсивности движения и состава ТП произведена ручным методом в двух ключевых транспортных узлах на территории Саянского района.

Продолжительность единичного измерения составляла 15 минут. Всего выполнялось два 15-минутных замера с промежутком не менее 30 минут. Обследование начиналось в начале четверти часа (например, в 7:30, 7:45, 8:00, 8:15). Отклонение от начала интервала не  превышало 5 минут. В этом случае каждый 15-минутный интервал фиксировался с отклонением, равным начальному (с 17:05 до 17:20, с 17:20 до 17:35 и т.д.). Отметка о фактическом начале и окончании замера обязательно фиксировались на видеозаписи.

При проведении обследования отмечали все имеющиеся помехи движению транспорта и нестандартные ситуации (ДТП, временные установленные ограничения движения). В случае возникновения затора указывали длину очереди ТС.

Учет ТС проводился по следующим категориям ТС:

легковой автомобиль;

грузовой транспорт грузоподъемностью до 2 тонн;

грузовой транспорт грузоподъемностью от 2 до 5 тонн;

грузовой транспорт грузоподъемностью от 5 до 12 тонн;

грузовой транспорт грузоподъемностью более 12 тонн, тяжелые автопоезда;

трамвай;

большой автобус;

средний автобус;

микроавтобус;

Перечень 	мест	измерения интенсивности согласованный с Заказчиком указан в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень мест измерения интенсивности

| № точки | Наименование участка |
| --- | --- |
| 1 | с. Агинское пересечение ул. Советская и ул. Комсомольской |
| 2 | с. Агинское пересечение ул. Советская и ул. Лесная |

Параметры движения

Основным параметром, характеризующим дорожное движение является интенсивность движения данный параметр был получен по вышеуказанной методике.

Интенсивность движения N: Количество транспортных средств, проходящие в единицу времени через определенное сечение дороги.

Анализируя данные таблиц интенсивности движения транспортных средств, получаем усредненный состав движения потоков транспортных средств в Саянском районе таблица 15.

Таблица 15 – Состав движения потоков транспортных средств

| Вид транспортного средства | Доля в транспортном потоке, % |
| --- | --- |
| Индивидуальный | 92,2 |
| Общественный (автобусный) | 1,5 |
| Малый грузовой | 2,2 |
| Средний грузовой | 2,5 |
| Большой грузовой | 1,6 |

Состав	движения:	Качественный	показатель	транспортного потока, характеризующий наличие в нем различных типов транспортных средств.

В МО Саянский район по улицам населенных пунктов разрешено движение со скоростью не более 60 км/ч.

Плотность движения q: Число автомобилей на 1 км дороги.

Плотность движения связана с основными характеристиками движения потока автомобилей формулой:

N = Vq,	 (1)

где N- интенсивность движения, авт./ч;

V – скорость, км/ч;

q – плотность потока, авт./км.

Коэффициент загрузки дороги движением z определяется отношением фактической интенсивности движения к практической пропускной способности участка дороги:

z = N/P,  	(2)

где N- интенсивность движения, авт./ч;

Р – практическая пропускная способность участка дороги, авт./ч.

Таблица 16 – Исходные данные для расчета загрузки

| № | Название улицы/проспекта | Р | N | z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Агинское пересечение ул. Советская и ул. Комсомольской | 600 | 24 | 0,04 |
| 2 | с. Агинское пересечение ул. Советская и ул. Лесная | 1200 | 60 | 0,05 |

При коэффициент загрузки z<0.20 – уровень обслуживания движения соответствует категории А. Для категории А характерно движение автомобилей в свободных условиях, без взаимодействия. При этом наблюдается низкая эмоциональная нагрузка водителей в сочетании с удобством работы.

Подготовку и проведение обследований параметров движения транспорта общего пользования

Подготовка   и   проведение    натурного    обследования    пассажиропотоков на автобусном пассажирском транспорте на территории Саянского района с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД не требуется.

Пригородный и межмуниципальный маршрутный транспорт по территории Саянского района передвигается в общем потоке транспортных средств. В МО Саянский район пассажирские перевозки осуществляются одним перевозчиком – ООО "Саянтрансавто"

Данная транспортная компания осуществляет перевозки как по внутрипоселковым маршрутам, так и по междугородним.

По  предоставленным данным были   рассчитаны   коэффициенты по  использованию  вместимости  транспортных  средств  общественного  транспорта в разрезе маршрутов.

Определены:

коэффициент использования вместимости ТС на конечных пунктах – 0,15;

коэффициент использования вместимости ТС на маршруте – 0,88;

вместимость ТС – 29 человек;

В  целом,  проведенное   исследование   пассажиропотоков   показывает,   что на данный момент пассажирский транспорт общего пользования в целом справляется с имеющимся уровнем загрузки.

Подготовка и проведение сбора данных с целью выявления транспортного поведения и оценки качества обслуживания городского пассажирского транспорта

Методологическая подготовка и согласование проведения анкетирования и социологических опросов населения с целью выявления:

транспортного поведения (предпочтений и склонностей) в разрезах социального статуса, времени суток и сезонности, длительности и дальности перемещений, целей совершаемых перемещений;

возможности изменения предпочтений на перемещения при реализации различных сценариев развития транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения;

оценки качества облуживания городским пассажирским транспортом по административным и транспортно-планировочным районам.

Методологическая подготовка и согласование проведения выборочного натурного количественного обследования пассажирских потоков. Подсчеты проводить, находясь внутри общественного транспорта табличным методом. Утро с 7:00 до 9:00, вечер с 17:00 до 19:00.  Количество исследуемых маршрутов – не менее 5.

Подготовка и проведение исследования общественного мнения и мнения водителей ТС

Для количественного определения общественного мнения проводятся опросы общественного мнения.

При подготовке и проведении опроса общественного мнения не обходимо придерживаться следующих основных требований:

1) Постановка цели исследования;

Должно быть четко сформулировано, какие сведения предполагается получить, как использовать и на что направить обобщенные итоги.

2) Разработка	инструмента	(анкеты,	вопросники).	Вопросы должны формулироваться четко, быть краткими, не допускающими различных толкований.

После набора возможных вариантов ответов «подсказок» обозначается место для других вариантов, не предусмотренных анкетой.

Подготовка выборки (число и состав опрашиваемых).

Проведение опроса общественного мнения и мнения водителей ТС методом интервьюирования с анкетированием

Целью проведения исследования в рамках КСОДД является выяснение качественных и количественных параметров транспортного поведения населения исследуемого муниципального образования.

Задачами выступают сбор и анализ данных, характеризующих перемещения и подвижность граждан, мнение населения относительно функционирования транспортной системы муниципального образования.

При разработке КСОДД характер поставленной цели обуславливает выбор аналитического вида социального исследования общественного мнения и мнения водителей ТС.

В целях разработки КСОДД в качестве основного метода сбора первичной информации целесообразно применять социологический опрос. Этот подход незаменим при сборе ограниченного объема информации у большого числа людей. Выбор вида социологического опроса – интервьюирования или анкетирования – зависит от конкретных требований, предъявляемых к проводимому исследованию.

При проведении исследования в рамках разработки КСОДД изучается сразу несколько слоёв населения, причём мнения и особенности поведения части их представителей проецируются на всех оставшихся граждан, поэтому предпочтение отдаётся выборочному исследованию.

Время проведения исследования должно захватывать сразу несколько часов, чтобы имелась возможность учесть мнения различных слоёв населения.

Отчёт о проведении натурного обследования общественного мнения и мнения водителей ТС

В качестве метода социологического опроса было выбрано интервьюирование   с   одновременным   анкетированием,   которое    предполагает личное общение с опрашиваемым, когда исследователь, являющийся интервьюером, сам задает вопросы и фиксирует ответы в анкете. Несмотря на дополнительные затраты времени и средств, при помощи данного подхода повышается надежность собираемых данных за счет уменьшения числа не ответивших и ошибок при самостоятельном заполнении вопросников опрашиваемыми и при его применении достигается большая правдивость ответов респондентов, в сравнении с простым анкетированием и телефонным опросом, за счёт прямого контакта с опрашиваемым, являющимся респондентом.

Для проведения опроса предпочтение было отдано случайной выборке, так как этот метод наиболее подходит для первоначальных транспортных обследований.

Интервьюирование жителей, проводимое в Саянском районе, осуществлялось на ключевых улицах, а также у мест притяжения, таких как магазины, поликлиники и т.д., так как именно такой подход должен принести наибольшую эффективность.

По окончании проведения социологического исследования анкеты были собраны и сведены в единую электронную таблицу, позволившую обработать полученные данные и выявить ряд закономерностей.

Ниже в таблице 17 представлены результаты опроса жителей Саянского района.

Таблица  17 – Результаты опроса жителей.

| Вопрос | Варианты ответа |
| --- | --- |
| Велосипедный транспорт |
| используете ли велосипедный транспорт | да - 18%; нет - 82%. |
| при условии развития велоинфраструктуры | Из 82 % не использующих велосипедный транспорт, стали бы его использовать – 58 %; |
| перемещение совершаемые по округу на велосипедном транспорте | Прогулка-80%, в среднем 1500 м, в среднем 40 мин; В другой населенный пункт - 19%, в среднем 5000 м, в среднем 25 мин; В магазин - 21%, в среднем 650 м, в среднем 7 мин. |
| мероприятия по организации велосипедных дорожек | Согласно опроса мероприятия по организации велосипедных дорожек не требуются. |
| Индивидуальный транспорт |
| используете ли индивидуальный транспорт | да - 61%; нет - 39%. |
| перемещение совершаемые по округу на индивидуальном транспорте | На работу- 7%, в среднем 1900 м, в среднем 6 мин; По личным делам в другой населенный пункт - 63%, в среднем 20000 м, в среднем 30 мин; В магазин -30%, в среднем 700 м, в среднем 3 мин. |
| проблемы с парковкой и стоянкой | да-8%; нет-92%. |
| Пеший ход |
| перемещение совершаемые по округу до места назначения | на работу-34%, в среднем 700 м, в среднем 7 мин; прогулка-12%, в среднем 1000 м, в среднем 30 мин; на учёбу – 23%, в среднем 300 м, в среднем 7 мин; в магазин – 26%, в среднем 400 м, в среднем 11 мин; места отдыха – 5% в среднем 500 м, в среднем 10 мин. |

Раздел 4. Разработка мероприятий по организации дорожного движения Саянского района

Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения

Одна из важнейших задач дорожно-эксплуатационной службы состоит в разработке и реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности движения на эксплуатируемых дорогах, которые неразрывно связаны между собой, поскольку без организации движения невозможно обеспечить его безопасность.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» под этим термином понимают состояние данного процесса, отражающего степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

Основные методы организации движения состоят в разделении потоков на однородные группы транспортных средств и рациональном распределении их по видам, месту и времени в целях уменьшения вероятности конфликтов между отдельными типами транспортных средств, а также транспортными средствами, движущимися с различными скоростями и в различных направлениях.

В соответствии с существующей схемой организации дорожного движения Саянского района, отдельные мероприятия по разделению потоков на однородные группы транспортных средств, рациональном распределении их по видам, месту и времени (в целях уменьшения вероятности конфликтов между отдельными типами транспортных средств), а также транспортными средствами, движущимися с различными скоростями и в различных направлениях  не предусмотрены и предполагается, что для передвижения транспортных средств будет использоваться существующая улично-дорожная сеть. Движение в транспортные средства осуществляется в соответствии с требованиями ПДД.

Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок

В настоящее время организация безопасности дорожного движения является приоритетной задачей. Мероприятия по устранению помех движения и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями позволят повысить безопасность дорожного движения на улично-дорожной сети Саянского района.

К данному типу мероприятий можно отнести обеспечение видимости на подъездах к пересечениям, замена нерегулируемых пересечений на саморегулируемые кольцевые пересечения, организация переходно-скоростных полос и так далее.

В Саянском районе пропускная способность дорог соответствует интенсивности движения автомобильного транспорта. Формирование кольцевых пересечений и примыканий дорог, строительства транспортных развязок в рамках разработке КСОДД не предусмотрено, так как не требуется транспортно-эксплуатационным состоянием УДС.

Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление

Для борьбы с образованием заторов на улично-дорожной сети применяют на светофорном объекте адаптивное управление, которое позволяет повысить пропускную способность существующих УДС городов.

Принцип действия адаптивного управления светофорными объектами следующий. Выбирается несколько регулируемых перекрестков, находящихся рядом и имеющих «влияние» друг на друга посредством транспортного потока. На улично-дорожной сети в непосредственной близости от перекрёстка устанавливают специальные датчики - детекторы транспорта. Детекторы собирают информацию о характеристиках транспортного потока - его интенсивности и скорости - и передают в промышленный компьютер, располагающийся в одном из контроллеров выбранных светофорных объектов. Количество датчиков определяется исходя из сложности и геометрии пересечений. Компьютер посредством специального программного обеспечения определяет необходимую длительность разрешающего сигнала светофора для всех направлений на каждом из светофорных объектов и координирует их работу.

Для полного представления влияния регулирования на пересечениях необходим регулярный сбор данных о дорожно-транспортных происшествиях с фиксированием места, времени, условий, возраста участников, последствий ДТП и других параметров. Это позволит выявить места концентрации ДТП, а также оценить условия, провоцирующие рискованное поведение участников дорожного движения, чтобы избегать их в будущем.

Оптимизация светофорного регулирования – относительно дешевый способ увеличить безопасность дорожного движения на пересечениях. Необходимо обратить пристальное внимание на этот способ, поскольку эффект может соответствовать (и даже превышать) дорогостоящим мероприятиям (например, разделение пешеходных и транспортных потоков в разных уровнях).

В настоящее время проводятся мероприятия по внедрению «умных» светофоров, под которыми подразумевается адаптивное регулирование движения. Так, в Санкт-Петербурге Комитет по развитию транспортной инфраструктуры внедряет на светофорах, входящих в состав автоматизированной системы управления дорожным движением, локальные адаптивные режимы управления. Основной принцип действия адаптивных режимов управления — изменение продолжительности работы сигналов светофора. При помощи показаний детекторов транспорта система сама выбирает продолжительность режима горения того или иного сигнала светофора.

Таким образом, адаптивное регулирование позволяет равномерно разгружать все направления на перекрёстках, пропуская только то количество транспорта, которое сможет пропустить соседний перекрёсток. Светофор не будет «вхолостую» гореть зелёным светом для направлений, где нет автомобилей, передав это время более загруженному направлению.

Бытует мнение, что «умные» светофоры решают и проблемы пропускной способности, и проблемы безопасности. Однако следует иметь в виду, что логику работы адаптивного регулирования проектирует инженер-проектировщик. Адаптивное регулирование намного сложнее постоянных режимов работы, поэтому следует перед внедрением такого способа регулирования изучать реальную ситуацию в пределах всей УДС, а затем на имитационных моделях оценить, к чему могут привести изменения.

Итак, адаптивное регулирование крайне важны в современном мире. В рамках разработки КСОДД для Саянского района проведение адаптивного регулирования не является рациональным, ввиду относительно малого количества ДТП и отсутствия образования заторов.

Мероприятия по согласованию работы светофорных объектов в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения

В соответствии со статьей 21 ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» мероприятия по организации дорожного движения осуществляются в целях повышения безопасности дорожного движения органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, юридическими или физическими лицами, являющимися собственниками или иными владельцами автомобильных дорог.

Любые мероприятия, связанные с организацией дорожного движения – это прерогатива собственника автомобильной дороги.

По своей прихоти собственник внести изменения не может. Каждая автомобильная дорога имеет свой паспорт. Чтобы установить на ней светофор, необходимо внести изменения в проект данной дороги. Помимо этого, на каждый светофорный объект разрабатывается свой проект, в рамках подготовки которого учитывается интенсивность движения транспорта во всех направлениях, интенсивность движения пешеходов в разное время суток. Все эти параметры закладываются в проект.

Таким образом, если возникает необходимость внести изменение, связанные с элементами автомобильной дороги, следует обращаться непосредственно к собственнику автодороги. Что касается УГИБДД, оно лишь контролирует соблюдение нормативов установки дорожных знаков, светофорных объектов, состояние автомобильных дорог.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов

Пешеходное движение является самым важным видом передвижения в городской среде. Большая часть путешествий или поездок начинается с ходьбы пешком,  до/от остановки общественного транспорта или автостоянки. Следовательно, пешеходная инфраструктура предъявляет высокие требования к надлежащей интеграции видов транспорта. Качество пешеходной инфраструктуры и, соответственно, восприятие пешей ходьбы как вида транспорта в обществе сильно связано с качественными критериями - безопасностью, доступностью, загрязнением воздуха, шумом или уличным проектированием.

В состав мероприятий, направленных на совершенствование условий пешеходного движения входят:

мероприятия, направленные на снижение количества дорожно- транспортных происшествий и тяжести их последствий с участием пешеходов;

мероприятия по предупреждению травматизма на пешеходных переходах вблизи детских и общеобразовательных учреждений, а также в местах массового перехода пешеходов;

мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного перемещения пешеходных потоков.

Основу перспективной сети общественного транспорта будут составлять существующие линии маршрутов с прокладкой автобусных линий во вновь осваиваемые территории и по вновь построенным магистралям городского значения.

В рамках реализации данных мероприятий рекомендуется:

установка пешеходных ограждений;

обустройство имеющихся пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения и электроосвещением;

организация регулируемых пешеходных переходов на автомобильных дорогах;

обустройство новых пешеходных переходов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

ликвидация наземных пешеходных переходов, не отвечающих требованиям действующих нормативных документов;

для обеспечения безопасного перехода регулируемых перекрестков по диагонали, предлагается устраивать диагональные пешеходные переходы.

Установка пешеходных огражд ений

Для предотвращения перехода пешеходом проезжей части в неустановленных местах используются ограничивающие  пешеходные ограждения. Пример применения пешеходных ограждений показан на рисунке 3.

Рисунок 3 – Пешеходное ограждение

Ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа или сетки применяют:

на разделительных полосах шириной не менее 1 м между основной проезжей частью и местным проездом;

напротив остановок общественного транспорта с подземными или надземными пешеходными переходами в пределах длины остановочной площадки, на протяжении не менее 20 м в каждую сторону за ее пределами, при отсутствии на разделительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей. Их устанавливают на расстоянии не менее 0,3 м от кромки проезжей части.

Ограждения перильного типа - у наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 чел./ч на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке ТС и 750 чел./ч - при запрещенной остановке или стоянке.

Устанавливаются ограждения у внешнего края тротуара на расстоянии не менее 0,3 м от лицевой поверхности бортового камня. Допускается установка пешеходных ограждений у остановочных пунктов с наземными пешеходными переходами. При этом ограждения размещают от начала посадочной площадки до ближайшей границы пешеходного перехода. Высота ограждений ограничивающих перильного типа должна быть 0,8 - 1,0 м, сеток - 1,2 - 1,5 м. Ограждения перильного типа высотой 1,0 м. должны иметь две перекладины, расположенные на разной высоте.

Также проектом организации дорожного движения предусматривается устройство уличного освещения.

Обустройство имеющихся пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения и электроосвещ ением

Для сокращения количества ДТП, произошедших в зоне пешеходного перехода по вине водителей, требуется доведение существующих нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходов до нормативных требований:

замена существующих дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и 1.23 “Дети” на знаки, выполненные на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета:

на дорогах и улицах с двухсторонним движением с двумя и более полосами для движения в данном направлении, а также на дорогах с односторонним движением с тремя и более полосами знак 5.19.1 дублируют над проезжей частью;

в местах концентрации ДТП, в районе расположения детских учебных учреждений и пешеходных переходов с большой интенсивностью пешеходного движения между линиями разметки 1.14.1 необходимо окрашивать покрытие проезжей части краской для дорожной разметки желтого цвета или устраивать желтое покрытие противоскольжения.

Согласно предоставленной информации от Заказчика, на территории Саянского района к пешеходным переходам, расположенным в непосредственной близости к образовательным учреждениям установлены светофорные объекты, выполнено обустройство, нанесена разметка.

Наряду с нормативным оборудованием пешеходных переходов ТСОДД, целесообразно предусмотреть реализацию мероприятий по повышению видимости пешеходных переходов за счет применения современных технических средств:

дорожных знаков с внутренним освещением;

дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью с встроенными светодиодными светильниками уличного освещения;

комплекса светодиодной индикации «Пешеходный переход»;

дублирование линий дорожной разметки световозвращателями дорожными;

распространение световозвращающих элементов (фликеров) среди жителей;

изготовление и распространение световозвращающих элементов (брелоков, наклеек и т.п.) в среде дошкольников и учащихся младших классов.

Также необходимо проводить образовательные мероприятия в школах и детских садах, направленные на повышение культуры поведения на дороге и изучение правил дорожного движения:

создание серии видеофильмов по безопасному поведению на дорогах и улицах для внеклассной работы с учащимися общеобразовательных учреждений и воспитанниками учреждений дополнительного образования;

разработка и тиражирование научно-методических материалов, образовательных программ, печатных и электронных учебных пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах;

создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической (социальной) наружной рекламы  (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

При анализе организации пешеходного движения была выявлена высокая доля тротуаров и пешеходных дорожек, не соответствующих нормативным требованиям, а также отсутствие сети пешеходного движения.

Велосипедное движение является наиболее эффективным видом транспорта для передвижения по территории поселка и хорошей альтернативой моторизированному транспорту в виду его малозатратности, благотворного воздействия на здоровье населения и положительного влияния на транспортную систему и экологию города.

Основными преимуществами развития велосипедного движения являются следующие принципы:

велосипедное	движение	-	один	из	принципиальны факторов устойчивого развития городского транспорта;

велосипедное  движение  при  должной	организации	существенно экономит время;

велосипедное  движение  -  наименее  энергоемкий  из  всех  видов городского транспорта.

Так же при строительстве новых жилых районов необходимо на этапе проектирования предусмотреть строительство велотранспортной инфраструктуры для создания более разветвленной сети велодорожек.

К объектам, обеспечивающим велосипедное движение, относятся:

велосипедные дорожки;

места временного хранения велотранспорта (велопарковки).

В перспективе при реконструкции и строительстве дорог предлагается предусматривать устройство пространства для велосипедного движения на этапе разработки документации по реконструкции/строительству. При строительстве новых жилых районов необходимо на этапе проектирования предусмотреть строительство велотранспортной инфраструктуры для создания более разветвленной сети велодорожек.

Также важно, чтобы велосипедистам были доступны удобные парковочные места вблизи объектов притяжения. Реализация этих решений приведет к большей стабильности транспортной системы, поощрению использования велотранспорта и, таким образом,    будет    содействовать    достижению    одной    из    основных    целей Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года.

Предлагается установка велопарковок в местах массового отдыха и работы.

Рисунок 4  –  Примеры установки велопарковок

В соответствии с планами по развитию Саянского района, отдельное строительство велосипедных дорожек не предусмотрено и предполагается, что для передвижения на велосипедах будет использоваться существующая улично-дорожная сеть. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств

Действующая маршрутная сеть пассажирского автобусного транспорта в Саянском районе регулируется постановлениями администрации Саянского района.

Массовые перевозки пассажиров сельским транспортом внутри сел, не производится ввиду экономической необоснованности, помимо этого основные объекты социального притяжения находятся в получасовой пешей доступности.

Реализация мероприятия по реорганизации или введению новых маршрутов общественного транспорта отсутствует ввиду отсутствия спроса.

Мероприятия по развитию парковочного пространства

Формирование единого парковочного пространства позволяет предотвратить процессы образования заторовых ситуаций, исключить несанкционированную хаотичную стоянку транспортных средств, вопреки действию запрещающих знаков, а также повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить социальную напряженность населения.

В ходе проведенного анализа было выявлено, что существующая УДС района отвечает сложившемся интенсивностям движения.

Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств

Одной из важных мер совершенствования организации дорожного движения является ограничение доступа транспортных средств на определенные территории.

Ограничение доступа транспортных средств используется в различных целях:

ограничения доступа транспортных средств на режимные (ведомственные) территории, которые устанавливаются руководящими документами ведомственного уровня;

ограничения доступа транспортных средств в соответствии с положениями Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в целях обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства;

временные ограничения (прекращения) доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с ремонтными, строительными, восстановительными работами;

ограничения доступа транспортных средств на определенные территории, связанные с организацией и функционированием пешеходных пространств.

Проведенный в ходе разработки настоящей КСОДД анализ существующей организации движения транспортных средств и пешеходов показал, что органы местного самоуправления Саянского района используют меры по ограничению доступа транспортных средств. Данные меры носят постоянный характер. К мерам постоянного характера относится запрет на движение грузового транспорта.

Проведенный в ходе разработки настоящей КСОДД анализ параметров дорожного движения на УДС Саянского района не выявил перегрузки улиц и дорог движением, задержек в движении транспортных средств, что позволяет сделать вывод об отсутствии предпосылок к увеличению количества выбросов загрязняющих веществ от выхлопных газов в атмосферу и уровня шума.

На основании изложенного, в рамках данной КСОДД не предлагается дополнительных мероприятий по ограничению доступа транспортных средств на определенные территории.

В ходе реализации КСОДД в последующие годы может возникнуть необходимость использования указанной меры оптимизации организации дорожного движения.

В таких случаях Приказ от 26 декабря 2018 года № 480 «Об утверждении правил подготовки документации по организации дорожного движения» предусматривает разработку проектов организации дорожного движения (ПОДД) без предварительной разработки КСОДД.

Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках

Согласно ПДД, реверсивное движение предоставляет возможность по одной полосе двигаться в разные стороны. Такая необходимость вводится в час пик. Порядок направления регламентируется по времени.

Дорога с реверсивным движением — это участок повышенного риска, на котором возрастает вероятность ДТП. Вследствие этого от водителя требуется максимальная концентрация внимания. Движение по реверсивной полосе может продолжаться до установленного знака, который будет свидетельствовать об окончании данного дорожного отрезка. Очень осторожным следует быть при повороте направо и перестроении в крайний правый ряд на перекрестке с началом движение такого типа. Даже при условии необходимости поворота налево, где реверсивная полоса заканчивается с правой стороны, по завершении маневра следует расположиться в правом ряду. Несоблюдение этого момента чаще всего фиксируется дорожными инспекторами при выезде на дорогу с двойным движением.

Введение реверсивного движения целесообразно только на тех участках дороги, где интенсивность транспортных потоков в разных направлениях является неравномерной. Это может происходить в час пик, при выполнении дорожно-ремонтных работ или в случае дорожно-транспортного происшествия на отдельном участке дороги.

Введение реверсивного движения в Саянском районе не целесообразно, так как оно будет являться дополнительным источником аварийности на дорогах. Существующая дорожная сеть справляется с нагрузками и интенсивностями на данный момент.

Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования

В соответствии с ГОСТ-23457-86 "Технологические средства организации дорожного движения, Правила применения" транспортные светофоры, а также пешеходные светофоры следует устанавливать на перекрестках и пешеходных переходах при наличии хотя бы одного из следующих условий:

Условие 1. Интенсивность движения транспортных средств пересекающихся направлений в течение каждого из любых 8 ч рабочего дня недели не менее значений, указанных в таблице 18.

Таблица 18 –  Интенсивность движения транспортных потоков пересекающихся направлений

| Число полос дижения в одном направлении | Интенсивность движения транспортных средств, ед./ч |
| --- | --- |
| Главная дорога | Второстепенная дорога | по главной дороги в двух направлениях | по второстепенной дороги в одном, наиболее загруженном, направлении |
| 1 | 1 | 750 650 580 500 410 380 | 75 100 125 150 175 190 |
| 2 и более | 1 | 900 800 700 600 500 400 | 75 100 125 150 175 200 |
| 2 или более | 2 или более | 900 825 750 675 600 525 480 | 100 125 150 175 200 225 240 |

Условие 2. Интенсивность движения транспортных средств по дороге составляет не менее 600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой - 1000 ед./ч) в обоих направлениях в течение каждого из любых 8 ч рабочего дня недели. Интенсивность движения пешеходов, пересекающих проезжую часть этой дороги в одном, наиболее загруженном, направлении в то же время составляет не менее 150 пеш./ч.

В населенных пунктах с числом жителей менее 10000 чел. значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 составляют 70% от указанных.

Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 одновременно составляют 80% или более от указанных.

Условие 4. На перекрестке совершено не менее трех дорожно- транспортных происшествий за последние 12 месяцев, которые могли быть предотвращены при наличии светофорной сигнализации. При этом условия 1 или 2 должны выполняться на 80% или более.

Светофоры применяются на перекрестках в случае одновременного пропуска ТС во всех разрешенных направлениях с данного подхода к перекрестку и на регулируемых пешеходных переходах, расположенных между перекрестками.

Интенсивность транспортных потоков на пересечениях улиц поселений Саянского района не требует введения светофорного регулирования.

Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения

Автоматизированные системы управления дорожным движением (далее – АСУДД) представляют собой сочетание программно-технических средств, а также мероприятий, которые направлены на обеспечение безопасности, снижение транспортных задержек, улучшение параметров УДС, улучшение экологической обстановки. Предназначены АСУДД для обеспечения эффективного регулирования потоков транспорта с помощью средств световой сигнализации.

Структурно АСУДД представлено тремя основными элементами: центральный управленческий пункт (далее – ЦУП); каналы связи, в  том числе специализированные контроллеры; периферийное оборудование.

Функция ЦУП состоит в координации управляющих воздействий, анализе данных и контроле. Каналы связи необходимы для передачи данных между центром автоматизированных систем управления дорожным движением и периферией. При этом осуществляется структурирование ее. Периферия в свою очередь осуществляет сбор данных, также реализацию управляющих воздействий. Основное периферийное оборудование автоматизированных систем управления представлено дорожными контролерами движения различных типов и светофорными объектами. Подключаются контролеры к ЦУП при помощи беспроводной связи, представленной CDMA, GPRS, GSM, проводной связи, представленной xDSL, Ethernet, АССУД, или же комбинированным способом. Последний способ сочетает в себе элементы беспроводной и проводной связи.

АСУДД обеспечивают ручное изменение режимов работы светофоров; диспетчерское изменение режимов работы светофоров из ЦУП при возникновении      такой      необходимости;     режим     «зеленой     улицы»; координированное жесткое управление дорожным движением согласно командам ЦУП автоматизированных систем посредством заданных программ, при этом выбор программы производится автоматически или оператором, что зависит от времени суток; координированное гибкое управление дорожным движением, которое зависит от параметров транспортных потоков, которые измеряются специальными детекторами транспорта, учитывающими реальную транспортную ситуацию.

Итак, автоматизированные системы крайне важны в современном мире. Из вышесказанного понятно, что безопасность на дорогах обеспечивается главным образом АСУДД. В рамках разработки КСОДД для Саянского района внедрение АССУД не является рациональным, ввиду относительно малого количества ДТП и отсутствия образования заторов, но может быть реализовано в рамках краевых мероприятий.

Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

По данным натурных исследований не выявлена низкая связность между улицам и дорогами края.

Реализация увеличения пешеходной доступности связанна с расширением сети пешеходных дорожек и реконструкции вышедших за нормативные значения.

В связи с тем, что каких-либо изменений в УДС, таких как строительство новой дороги или какая-либо застройка, на период разработки комплексной схемы дорожного движения не предвидится, то и направления транспортного потока, скорее всего, не поменяется. На основании этого фактора нагрузка на дорожную сеть тоже вряд ли будет увеличена.

Показатель среднего времени реализации корреспонденций в перспективной модели Саянского района на период до 2030 года с учетом задержек остался неизменным и составил 10 минут. Это связано с тем, что мероприятия, запланированные до 2025 года, направлены на развитие УДС в границах населенных пунктов.

Общий уровень загруженности, остается весьма низким не более 60%, что позволяет сделать вывод о большом запасе пропускной способности УДС в будущем.

Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств

Массовые перевозки пассажиров осуществляет ООО "Саянтрансавто".

Массовые перевозки пассажиров городским транспортом с. Агинское не производится ввиду экономической необоснованности в поселке имеется всего один городской маршрут, помимо этого основные объекты социального притяжения находятся в получасовой пешей доступности.

На автомобильных дорогах Саянского района не все автобусные остановки оборудованы автопавильонами. Для обеспечения качественного функционирования системы перевозок общественным транспортом необходимо обеспечить приведение в нормативное состояние существующих автобусных остановок и автопавильонов, а также осуществить строительство недостающих.

Список остановочных пунктов в Саянском районе отсутствует так как не был предоставлен.

Реализация мероприятия по реорганизации или введению новых маршрутов общественного транспорта отсутствует ввиду отсутствия спроса.

На основании данных полученных в результате обследования, была выявлена недостаточная оснащенность остановочных пунктов общественного транспорта. Далее даны основные нормы проектирования и устройства остановочных пунктов.

Согласно ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования», п. 3.10.2. На дорогах IV категории допускается установка павильона с одной стороны дороги.

Согласно Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, составленных к главе СНиП 2.07.01-89. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и содержат рекомендации, дополняющие и детализирующие нормы проектирования улиц и дорог, транспортных и пешеходных пересечений, велосипедных дорожек, элементов обустройства улиц и дорог, посадочные площадки на всех остановочных пунктах в северном строительно-климатическом районе должны быть, как правило, оборудованы обогреваемыми павильонами для пассажиров.

Необходимо обустроить остановочный павильон общественного транспорта в соответствии нормативами, в части:

1.Остановочная площадка и посадочная площадка:

устройство а/б покрытия 42м2 ( д=13, ш=3, 4 м2 -под павильон);

2. Площадка ожидания (вне населенного пункта):

устройство а/б покрытия 13 м2;

3.Заездной "карман":

устройство а/б покрытия - 165 м2 *2стороны=330 м2;

установка бордюрного камня 90м*2 стороны;

4.Тротуары и пешеходные дорожки:

устройство а/б покрытия ~ 75 м2  (Ш-1.5 м, д-50м);

установка бордюрного камня ~ 103м*2 стороны;

5. Пешеходный переход:

нанесение разметки 24 м2;

установка 2 знаков 5.19.1 и 2 знаков 5.19.2 всего 4 шт;

6. Автопавильон(1 шт.);

. Скамьи(2 шт.);

8. Урны для мусора (2шт);

9 . Технические  средства	организации  дорожного  движения	(дорожные знаки (4 знака 5.16), разметка (1.1-40м, 1.11-140м), ограждения);

10. Освещение (при	расстоянии	до	места	возможного	подключения	к распределительным сетям не более 500 м).

При реконструкции, в зависимости от расположения остановочного комплекса, обустройство следует выполнять в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 5.

Рисунок 5 – Размещение остановочного объекта

Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,  проектирование автобусных остановок в городской застройки должно отвечать пунктам:

п. 11.24 Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 500 м;

п. 11.25 Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать: для автобусов, троллейбусов и трамваев - 400-600 метров.

Так же согласно Рекомендациям п. 6.9 Остановочные пункты наземного пассажирского транспорта общего пользования (далее НПТОП) следует располагать вблизи пересечений или примыканий улиц и дорог, у пассажирообразующих объектов и основных путей следования пешеходов.

В пределах центральной части сельсоветов расстояние между остановочными пунктами НПТОП допускается принимать 250-300 м.

6.10 Остановочные пункты НПТОП, карманы остановочных пунктов НПТОП следует предусматривать на расстоянии не менее 10 м от въездов-выездов на территории кварталов.

В рамках разработки КСОДД Саянского района ввод новых или изменение старых маршрутов не предусматривается, в виду полного удовлетворения спроса на перевозки существующими маршрутами.

Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в современных условиях до водителей с помощью таких технических средств, как дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, направляющие устройства, которые по существу являются средствами информации. Правила применения технических средств организации дорожного движения определены ГОСТ Р 52289 - 2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направлявших устройств».

Чем более полно и четко налажено информирование водителей об условиях и требуемых режимах движения, тем более точными и безошибочными являются действия водителей. Избыточное количество информации, однако, ухудшает условия работы водителя.

Существует ряд классификационных подходов к описанию информации в дорожном движении. Представляется целесообразным подразделять информацию по дорожному движению на три группы: дорожную, внедорожную и обеспечиваемую на рабочем месте водителя.

К дорожной информации относится все, что доводится до сведения водителей (а также пешеходов) с помощью технических средств организации дорожного движения.

Во внедорожную информацию входят периодические печатные издания (газеты, журналы), специальные карты-схемы и путеводители, информация по радио и телевидению, обращенная к участникам дорожного движения  о  типичных  маршрутах  следования,  метеоусловиях,  состоянии дорог, оперативных изменениях в схемах организации движения и т.д.

Информация на рабочем месте водителя может складываться из визуальной и звуковой, которые обеспечиваются автоматически различными датчиками, контролирующими показатели режима движения: например, скорость движения, соответствие дистанции до впереди движущегося в потоке транспортного средства. Особое место занимают получившие развитие навигационные системы, использующие бортовые ЭВМ и спутниковую связь.

Бортовые навигационные системы позволяют водителю, ориентируясь по изображению на дисплее и звуковым подсказкам, вести транспортное средство к намеченному пункту по кратчайшему пути за минимальное время или с наименьшими затратами (по расходу топлива и использованию платных дорог).

По типу исполнения бортовые навигационные системы подразделяются:

на картографические - показывают местоположение и трассу маршрута на карте, отображаемой на относительно большом графическом дисплее;

маршрутные- указывают водителю направление движения в соответствии с местонахождением транспортных средств и выполняются в виде стандартной магнитолы с небольшим экраном.

По типу действия бортовые навигационные системы могут быть:

пассивные- планируют и отслеживают маршрут движения на основании записанной в память ЭВМ или на лазерный диск цифровой карты;

управляемые - могут вносить изменения в маршрут на основании информации, получаемой от систем управления дорожным движением.

Последний тип является наиболее перспективным, так как позволяет избежать попадания транспортных средств в зоны заторов, но требует развитой	инфраструктуры	управления	движением	с	современными средствами телеметрии.

Маршрутное ориентирование представляет собой систему информационного обеспечения водителей, которая  помогает  водителям четко ориентироваться на сложных транспортных развязках, избегать ошибок в выборе направления движения, дает возможность смягчать транспортную ситуацию на перегруженных направлениях.

Маршрутное ориентирование необходимо не только для индивидуальных владельцев транспортных средств. От его наличия весьма существенно зависят четкость и экономичность работы такси, автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной охраны, связи, аварийных служб.

Ошибки в ориентировании водителей на маршрутах следования вызывают потерю времени при выполнении той или иной транспортной задачи и экономические потери из-за перерасхода топлива.

Действия водителей увеличивают опасность возникновения конфликтных ситуаций в случаях внезапных остановок при необходимости узнать о расположении нужного объекта и недозволенного маневрирования с нарушением правил для скорейшего выезда на правильное направление.

В рамках разработки КСОДД Саянского района внедрение новых систем информационного обеспечения не предусматривается, так как используемые средства информирования являются достаточными.

Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных средств

Существующая схема пропуска транзитных транспортных потоков в Саянском районе является наиболее рациональной с точки зрения финансовых и функциональных параметров, поэтому отсутствует необходимость в ее изменении.

Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

Существующая схема пропуска грузовых транспортных средств, включая транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов в Саянском районе является наиболее рациональной с точки зрения финансовых, экологических и функциональных параметров, поэтому отсутствует необходимость в ее изменении.

Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

Превышение скорости (т.е. вождение выше ограничения скорости) и неправильный выбор скорости применительно к конкретным условиям движения (слишком быстрое вождение в условиях, которые относятся к водителю, транспортному средству, дороге и сочетанию участников движения, а не к ограничению скорости) практически повсеместно признаны основными факторами, влияющими как на количество, так и на тяжесть дорожно-транспортных происшествий. Во многих странах ограничения скорости установлены на уровнях, которые являются слишком высокими по отношению к дорожным условиям, сочетанию участников и интенсивности дорожного движения, особенно там, где много пешеходов и велосипедистов. В этих обстоятельствах невозможно достичь условий безопасного дорожного движения.

Высокие скорости повышают риск попадания в дорожно-транспортное происшествие по целому ряду причин. Велика вероятность того, что водитель может не справиться с управлением транспортным средством, будет не в состоянии предвидеть надвигающуюся опасность, в результате чего другие участники дорожного движения могут неправильно оценить скорость его транспортного средства.

Очевидно, что расстояние, на которое перемещается объект в единицу времени, а также расстояние, которое проедет водитель до того, как  он отреагирует на небезопасную ситуацию, сложившуюся на дороге перед ним, прямо пропорционально скорости транспортного средства. Кроме того, тормозной путь транспортного средства после того, как водитель отреагирует и затормозит, будет тем больше, чем выше скорость.

Поэтому с целью снижения уровня аварийности и повышения безопасности дорожного движения необходимо уделить особое внимание мероприятиям, направленным на снижение скоростного режима в населенных пунктах.

Особую актуальность данный вопрос имеет в силу законодательно установленного «нештрафуемого» порога в 20 км/ч. И если на загородных автомобильных дорогах это как правило не приводит к повышению аварийности и тяжести последствий, то движение со скоростью порядка 80 км/ч по улицам, характеризующимися порой весьма насыщенным пешеходным движением, является смертельно опасным, ведь вероятность смертельного исхода для пешехода в данном случае составляет порядка 90 %.

В настоящее время в населенных пунктах, входящих в состав Саянского района ограничение скоростного режима до 60 км/ч введено во въездах в населенные пункты района, а в населенных пунктах ограничение скоростного режима до 40 км/ч введено в местах скопления детей. В связи с этим в зоне школьных и дошкольных учреждений необходимо установка знака 1.23 «Дети» и средств принудительного снижения скорости. Существующая схема ограничения скоростного режима должна учитывать места скопления людей, места притяжения людей – спортивные, развлекательные и учебные объекты.

Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье

15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам (включая  инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и  другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

Проектирование элементов обустройства вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, а также их транспортно- эксплуатационное состояние обеспечивается:

выполнением в дорожном хозяйстве специальных государственных функций по обеспечению доступности элементов обустройства автомобильных дорог для всех людей, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

единством методологии и положений нормативных правовых актов, других нормативных документов системы технического регулирования в сфере дорожного хозяйства и автомобильного транспорта применительно к инвалидам и другим маломобильным группам населения;

комплексностью применения элементов обустройства автомобильных дорог для всех пешеходов, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

непрерывностью связи элементов обустройства автомобильных дорог, приспособленных для инвалидов и других маломобильных групп населения на всем протяжении маршрутов их движения: между собой, со зданиями, сооружениями, стоянками (парковками),  остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования и т.д.;

доступностью, беспрепятственностью и безопасностью элементов обустройства автомобильных дорог для всех пешеходов, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения.

В целях формирования доступной среды должны учитываться потребности инвалидов различных категорий:

для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на кресле-коляске или с дополнительными опорами должны быть изменены параметры проходов и проездов, предельные уклоны профиля пути, качество поверхности путей передвижения, оборудование городской среды для обеспечения информацией и общественным обслуживанием, в том числе транспортным;

для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, должны быть изменены параметры путей передвижения (расчетные габариты пешехода увеличиваются в связи с пользованием тростью), поверхность путей передвижения (с них устраняются различные препятствия), должно быть обеспечено получение необходимой звуковой и тактильной (осязательной) информации, качество освещения на улицах;

для инвалидов с дефектами слуха, в том числе полностью глухих, должна быть обеспечена хорошо различимая визуальная информация и созданы специальные элементы городской среды, например, таксофоны для слабослышащих.

На основании результатов проведённого обследования в рамках разработки КСОДД и условий дорожного движения предлагаются следующие мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Саянского района.

Обеспечение доступности тротуаров и пешеходных дорожек. Для строящихся и реконструируемых пешеходных дорожек и тротуаров необходимо обеспечить непрерывность связей элементов комплекса пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ для всех людей, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения, к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, включая объекты транспортной инфраструктуры), при этом следует учитывать длительность путей, их беспрепятственность и безопасность движения (с минимальным числом пересечений с проезжей частью автомобильных дорог).

Продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорожек, по которым осуществляется или предполагается передвижение инвалидов и других маломобильных групп населения, устанавливаются с учетом следующих пространственно-территориальных ограничений.

Для обеспечения комфортных условий движения продольный уклон в

уклонов 20…25‰ через каждые 100 м наклонной поверхности необходимо предусматривать устройство промежуточных горизонтальных площадок длиной не менее 5,0 м.

В стесненных условиях, когда по условиям рельефа местности допускается увеличение продольного уклона до 80‰. Параметры площадок указаны в таблице 20.

Таблица 20 – Параметры площадок

| Уклон, ‰ | Расстояния между гор-ми площ-ми (не более), м |
| --- | --- |
|  | длина площадки ≥1,8 м | длина площадки ≥5,0 м |
| 26...28 | 50,0 | 90,0 |
| 28...31 | 45,0 |  |
| 32...34 | 40,0 | 85,0 |
| 35...37 | 30,0 |  |
| 38...40 | 25,0 | 80,0 |
| 41...42 | 24,0 |  |
| 43...44 | 23,0 | 75,0 |
| 45...46 | 22,0 |  |
| 47...48 | 21,0 | 70,0 |
| 49...50 | 20,0 |  |

Габаритные размеры тротуаров и пешеходных дорожек устанавливают по ГОСТ 33150 - 2014, а также ОДМ 218.2.007–2011. 5.3.2 Расчет ширины тротуаров, пешеходных дорожек и других элементов обустройства автомобильных дорог следует выполнять для смешанных пешеходных потоков, при этом выбор ширины полос и определение их числа следует выполнять раздельно - для полос, предназначенных для движения маломобильных групп населения (включая инвалидов) и полос, предназначенных для движения пешеходов, не имеющих физических ограничений.

Обустройство ступенями и лестницами пешеходных путей следует выполнять с учетом требований СП 59.13330.2012 и ОДМ 218.2.007–2011.

С целью обеспечения доступности тротуаров и пешеходных дорожек для     людей,     использующих     в     качестве     вспомогательных     средств передвижения	опоры	на	колесах	или	кресла-коляски,	а также 	для маломобильных групп населения следует предусматривает пандусы.

В местах пересечения тротуаров или пешеходных дорожек с дворовыми проездами или выездами с прилегающей территории, в специально обозначенных местах выхода пешеходов с тротуара или пешеходной дорожки на проезжую часть, а также в местах пересечения с дорожками (тротуарами), ведущими ко входам в здания и сооружения следует предусматривать короткие пандусы (длиной поверхности не более 6 м). В местах размещения лестниц (на примыкании к ним или раздельно) следует предусматривать длинный пандус (длиной поверхности более 6,0 м), состоящий из одного или нескольких маршей.

Пандусы следует проектировать с учетом требований СП 59.13330.2012 и ОДМ 218.2.007–2011. На путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения не допускается использование в качестве пандуса бортовых камней (в том числе камня-аппарели по ГОСТ 6665–91) независимо от способа их укладки.

На рисунке 6 представлены примеры проектирования пандуса для комфортных и нормальных условий, а также для стесненных условий.

а) пандус, выполненный по краю тротуара или пешеходной дорожки б) пандус, выполненный по ширине тротуара или пешеходной

дорожки

Рисунок 6 – Примеры оборудования коротких пандусов при различных условиях доступности

Пешеходные переходы через автомобильные дороги, в том числе обоснование и выбор места их расположения, выбор типа и основных параметров, выполняют согласно ГОСТ Р 52398-2005, ГОСТ Р 52765-2007, ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ Р 52289-2004, СП 42.13330.2011, СНиП 2.05.02-

85, СП 35.13330.2011.

Обустройство пешеходных переходов, независимо от их вида и типа, необходимо осуществлять с учетом обеспечения доступности для трех укрупненных категорий пешеходов.

Для смешанного по составу пешеходного потока оборудование пешеходных переходов выполняется с учетом требований, учитывающих особенности каждой отдельной группы.

На основных маршрутах движения пешеходов, относящихся к третьей категории, не рекомендуется организация их движения через нерегулируемые пешеходные переходы, а в условиях интенсивных транспортных потоков – не допускается.

Наземные нерегулируемые пешеходные переходы, согласно ГОСТ Р 52289-2004, обозначаются разметкой согласно ГОСТ Р 51256-99 и дорожными знаками по ГОСТ Р 52290-2004, а также техническими средствами визуальной и/или тактильной информации согласно ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 51261-99 и ГОСТ Р 52131-2003.

Движение пешеходов по наклонным участкам возвышающегося пешеходного перехода, а также вне пешеходных переходов приподнятой зоны перекрестка, ограничивается применением пешеходных ограждений, размещаемых по краю тротуара или пешеходной дорожки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004.

При разнице высот между поверхностями тротуара и проезжей части автомобильной дороги более 15 мм, наземные пешеходные переходы согласно ОДМ 218.2.007-2011 с двух сторон оборудуются короткими пандусами, длина поверхности которых не превышает 6,0 м. По конструктивному исполнению пандусы различают:

со скошенными боковыми гранями - уклон боковых граней пандуса не	может	превышать	значения,	установленного для основной его поверхности, пандусы данного типа применяют в нормальных и стесненных условиях	с	целью	обеспечения доступа людей	 в кресле-коляске	к пешеходному переходу по боковой грани пандуса (рисунок 7);

Рисунок 7 – Пример пандуса со скошенными боковыми гранями

В зоне примыкания кромки пандуса к горизонтальной поверхности тротуара, они располагаются на одном уровне. В месте примыкания кромки пандуса к поверхности проезжей части автомобильной дороги, они могут иметь следующее исполнение:

для обеспечения комфортных условий движения инвалидов на одном уровне;

для нормальных и стесненных условий пандус может быть приподнят над поверхностью проезжей части, но не более чем на 20 мм.

Пандусы, приподнятые над поверхностью проезжей части, имеют закругление выступающей кромки радиусом не менее разницы уровней поверхностей, но не более 50 мм.

Величина уклона пандуса устанавливается в следующих пределах:

для комфортных условий не более 25%;

для нормальных условий не более 50%;

для стесненных условий не более 80%.

Ширина пандуса принимается с учетом максимальной среднечасовой интенсивности групп пешеходов:

а) для комфортных условий:

при фактической интенсивности людей в кресле-коляске, с опорами на колесах и детскими колясками в пиковый период суток не более 30 чел./ч - 1,2...1,5 м;

при условии двухстороннего движения указанных маломобильных групп населения или их интенсивности в пиковый период суток более 30 чел./ч - не менее 2,0 м;

б) для нормальных условий:

при фактической интенсивности указанных маломобильных групп населения в пиковый период суток не более 30 чел./ч - 1,0 м;

при условии двухстороннего движения указанных маломобильных групп населения или их интенсивности в пиковый период суток более 30 чел./ч - не менее 2,0 м;

в) для стесненных условий - не менее 0,9 м

На маршрутах движения инвалидов по зрению осуществляется устройство сигнальных тактильных наземных указателей в виде тактильного покрытия (направляющего и предупреждающего).

Устройство сигнальных тактильных наземных указателей обеспечивается изменением фактуры поверхностного слоя покрытия.

Средства информирования и ориентирования подразделяются на три основных вида:

тактильные указатели, представляющие собой знаки и полосы из различных материалов определенного рисунка рифления и формы, позволяющие инвалидам по зрению получать информацию о возможном направлении движения и наличии определенных препятствий на участке их движения посредством передачи тактильных ощущений от этой поверхности через кисти рук, подошвы обуви или посредством передачи ощущений через белую трость;

визуальные указатели, обеспечивающие выделение объектов относительно окружающей их поверхности контрастным, цветовым и (или) яркостным способами;

звуковые указатели – устройства, передающие речевые сообщения (в том числе по радиоканалу), звуковые сигналы различного назначения.

На маршрутах движения инвалидов по зрению следует размещать направляющие, предупреждающие и информирующие  тактильные наземные указатели, технические требования к которым установлены СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007.

Тактильные наземные указатели, независимо от используемых материалов и способа обустройства, выполняются контрастным цветом, как правило, желтым.

Для создания на пешеходном тротуаре участков с различной фактурой поверхностного слоя покрытия используются следующие материалы:

асфальтобетонное и цементобетонное покрытие;

тротуарная бетонная плитка (плитка из натурального камня) — гладкая и рифленая (при применении сигнальных наземных указателей в виде плиток ширина швов между плитками не может превышать 5мм, а отклонения в размещении их по высоте должны составлять не более 2 мм);

специальное поверхностное покрытие на основе термопластика, наклеечных технологий, резиновой или каменной крошки, имеющее коэффициент продольного сцепления не менее 0,6 и контрастное исполнение;

поверхности из резинополиуретана или подобного эластомерного материала.

Гладкая форма покрытия обычно используется в качестве направляющих устройств, а шероховатая форма поверхности выполняет функции предупреждения об опасности, приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу и пр.), сложных условиях движения людей, наличии мест массового притяжения и т.д.(например, для предупреждения о приближении к пешеходному переходу тактильные наземные указатели должны начинаться не менее чем за 0,8 м до начала перехода).

Тактильные наземные указатели, независимо от используемых материалов и метода укладки или нанесения на поверхность пешеходного тротуара, выполняются в контрастной окраске по отношению к окружающему их фону.

Номенклатура тактильных покрытий, используемых в пешеходной зоне, представлена в таблице 21.

Таблица  21 – Виды тактильных плиток

| Назначение | Размеры | Форма рифления | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| Внимание, подземный переход | Полоса шириной 500 мм или 600 мм и длиной, равной ширине перехода, выложенная на тротуаре перед нача- лом перехода | С конусообразными рифами | На расстоянии 800 мм от кромки первой ступени лестницы |
| Внимание, наземный переход | Полоса шириной 500 мм или 600 мм и длиной, равной ширине перехода, выложенная на тротуаре перед нача- лом перехода | С продольными рифами | На расстоянии 800 мм от кромки первой ступени лестницы |
| Внимание, наземный переход под углом 90° | Две полосы шириной 500 мм или 600 мм и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход | С рифами, рас- положенными по диагонали | На расстоянии 800 мм от кромки первой ступени лестницы |
| Внимание, светофор | Квадрат, выложенный вокруг мачты светофора и со- стоящий из 4 плит со стороной 500 мм | С квадратными рифами | На расстоянии 800 мм от кромки первой ступени лестницы |
| Внимание, препятствие | Полоса шириной 500 мм, выложенная по контуру препятствия | С квадратными рифами | На расстоянии 800 мм от кромки первой ступени лестницы |
| Внимание, поворот налево (направо) | Плита со стороной квадрата, равной 500 мм | С рифами, рас- положенными по диагонали | На расстоянии 800 мм от кромки первой ступени лестницы |

Цвет тактильных указателей определяется проектом в соответствии с используемыми материалами покрытий, а также с учетом цветовой палитры.

Оптимальными для маркировки являются ярко-желтый и ярко-красный цвета.

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и

дорог высота бортовых камней тротуара должна составлять 1,5–2,5 см и не превышать  4 см.  Минимальная  ширина  пониженного бордюра,  исходя из габаритов кресла-коляски, должна составлять не менее 900 мм.

Бортовой камень, размещаемый в местах устройства пандуса, должен иметь контрастную окраску относительно поверхности окружающего фона.

Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10.

Опасные для маломобильных групп населения участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 5 см.

Принципиальные схемы устройства покрытий пешеходной зоны с учетом передвижения маломобильных групп населения, а также назначение, размеры, форма рифления и место расположения тактильных наземных указателей и их сопряжение с покрытиями и элементами пешеходного тротуара приведены на рисунке 8-9.

Схема размещения тактильных наземных указателей в соответствии с действующими нормативами:

ГОСТ Р 52875–2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению.Технические требования»;

МГСН 1.02.02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы»;

СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

Рисунок 8 – Размещение тактильных плит при пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами

Рисунок 9 – Размещение тактильных плит на пешеходных тротуарах, расположенных на уровне проезжей части (вариант 1,2)

Требования к звуковым указателям для инвалидов установлены ГОСТ Р 51671-2000. 74 ОДМ 218.2.007-2011. В качестве акустических указателей рекомендуется использовать поверхности из резины или другого материала, в том числе имеющего специальную обработку поверхности, при соприкосновении с которыми подошвами обуви или касания белой трости производится звук, отличный от остальных поверхностей. 3вуковые маяки, воспроизводящие в автоматизированном режиме или по запросу музыкальные и шумовые сигналы, рекомендуется применять на остановочных пунктах, пешеходных переходах, в зонах проведения дорожных работ и других местах в качестве средств ориентирования слепых и слабовидящих людей. Указанные устройства могут быть локальными или находиться в составе сетевых систем радиоинформационного обеспечения инвалидов. На пешеходных переходах, которыми регулярно пользуются слабовидящие и слепые люди, дополнительно к светофорной сигнализации рекомендуется применять звуковую сигнализацию, работающую в согласованном режиме с пешеходными светофорами. Звуковая сигнализация выполняется согласно ГОСТ Р 51648-2000 и предусматривает звуковые сигналы перехода (рисунок 10).

Рисунок 10 – Примеры размещения направленности действия технических средств звуковой сигнализации на регулируемых пешеходных переходах

Источник звуковых сигналов располагают на высоте 0,9...3,5 м от поверхности пешеходного пути. Уровень звука таких устройств регулируется и применятся в зависимости от конкретных условий и времени суток.

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м. (рисунок 11).

Рисунок  11 – Примеры обозначения машиноместа для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида с использованием дорожных знаков

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное  такси),  следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.

Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением. Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие.

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0-3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

Места для автомашин инвалидов на креслах-колясках в многоуровневых автостоянках рекомендуется размещать у выхода на первом этаже или около лифтов. Высота свободного пространства от плоскости (пола) автостоянки до низа перекрывающих конструкций и другие конструктивные размеры следует принимать по СП 113.13330.

Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны иметь непосредственную связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов, в том числе приспособленных для перемещения инвалидов на кресле-коляске с сопровождающим. Эти лифты и подходы к ним должны быть выделены специальными знаками.

В ходе разработки настоящей КСОДД, на территории района были выделены возможные места притяжения инвалидов и других маломобильных групп населения, сведения о которых сведены в таблицу 22.

Таблица 22 – Перечень мероприятий по улучшению условий для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории края

| № п/п | Наименование | Адрес | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отделение Сбербанка России | с. Агинское ул. Советская, 104 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875– 2007 |
| 2 | Саянская РБ | с. Агинское ул. Энергетиков, 26А | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007 |
| 4 | МБУК Саянский краеведческий музей | с. Агинское, ул. Советская, 138 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007 |
| 5 | Администрация района | с. Агинское Советская 149, | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007 |
| 6 | Централизованная межпоселенческая клубная система Саянского района | с. Агинское Советская 149 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007 |
| 7 | КГКУ «ЦЗН Саянского района» | с. Агинское, ул. Советская, д. 150 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007 Звуковая сигнализация на регулируемом пешеходном переходе ГОСТ Р 51648-2000 |
| 8 | Отделение почты | с. Агинское, ул. Советская, д. 155 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671–2000 и ГОСТ Р 52875–2007 |

Для обеспечения благоприятных условий для движения инвалидов к указанным местам притяжения предлагается ряд мероприятий.

Реконструкцию тротуаров и пешеходных дорожек следует проводить с учетом обеспечения доступного движения инвалидов-колясочников по основным улицам УДС по обе стороны движения к возможным местам притяжения.

Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям

Целью создания максимально безопасных и комфортных условий движения участников дорожного движения на участках улично-дорожной сети, примыкающих к образовательным организациям, является обеспечение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков.

Основными задачами по достижению указанной цели являются:

предотвращение дорожно-транспортных происшествий;

устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих в края обеспечения безопасности дорожного движения;

обеспечение условий для соблюдения водителями правил дорожного движения на пешеходных переходах.

Поставленные задачи решаются с помощью применения технических средств организации движения, в том числе инновационных технических средств    организации    дорожного    движения.    Основными    принципами обеспечения безопасности дорожного движения на участках вблизи образовательных организаций и на участках УДС обозначенных в паспорте дорожной безопасности образовательного учреждения являются:

заблаговременное предупреждение участников дорожного движения о возможном появлении детей на проезжей части;

создание безопасных условий движения, как в районе организаций, так и на подходах к ним.

К числу мероприятий, позволяющих обеспечить безопасные маршруты движения детей относятся:

устройство ограждений перильного типа;

устройство пешеходных переходов с техническими средствами, повышающими видимость;

устройство технических средств для принудительного снижения скорости (шумовые полосы, искусственные неровности);

установка знаков «Осторожно дети»;

установка средств фото- и видеофиксации.

Каждый пешеходный переход вблизи детского образовательного учреждения должен быть обеспечен стационарным наружным освещением.

Знаки «Пешеходный переход», «Дети» должны быть двухсторонними и размещены на щитах с флуоресцентной плёнкой жёлто- зелёного цвета; дополнительно знаки могут оснащаться мигающим сигналом жёлтого цвета.

Дорожная разметка на пешеходном переходе должна читаться круглый год. Полосы «зебры» должны быть выполнены в бело-жёлтых тонах.

Дорожные знаки «Дети» или «Школа» могут быть продублированы на асфальте.

Если пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль территории детских учреждений, обязательно наличие светофора.

Обязательно пешеходное ограждение перильного типа, которое устанавливается на расстоянии 50 м от пешеходного перехода в обе стороны, чтобы дети не могли выбежать на проезжую часть вне пешеходного перехода.

За 10-15 м от перехода на проезжей части должны быть обустроены искусственные дорожные неровности («лежачий полицейский»)

Рисунок 12- Оборудование пешеходного перехода

Мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям включают в себя:

создание Плана-схемы микрорайона образовательной организации;

разработка и утверждение Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения.

План-схема микрорайона образовательной организации представляет собой уменьшенную модель микрорайона образовательной организации с указанием улиц, их пересечений, средств организации дорожного движения, участков, представляющих наибольшую опасность и рекомендуемых пешеходных маршрутов.

План-схема микрорайона образовательной организации оформляется отдельным стендом и располагается на видном, легкодоступном месте в вестибюле образовательной организации.

Район расположения образовательной организации определяется группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, центром которого является непосредственно образовательная организация.

Территория, указанная на схеме, должна включать:

образовательную организацию;

стадион вне территории образовательной организации, на котором могут проводиться занятия по физической культуре (при наличии);

парк, в котором могут проводиться занятия с детьми на открытом воздухе (при наличии);

спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);

жилые	дома,	в	которых	проживает	большая	часть	детей, обучающихся в образовательной организации;

проезжую часть и тротуары.

На схеме должны быть обозначены:

расположение жилых домов, зданий и сооружений;

сеть автомобильных дорог;

пути движения транспортных средств;

пути	движения	детей	(обучающихся,	воспитанников)	в образовательные организации и обратно;

опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к образовательной организации, места имевших место случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей- велосипедистов);

наземные	(регулируемые	и	нерегулируемые)	и   подземные (надземные) пешеходные переходы;

названия улиц и нумерация домов.

Схема необходима для общего представления о районе расположения образовательной организации. На схеме обозначены наиболее частые пути движения	детей	от	дома	(от	отдаленных остановок	маршрутных транспортных средств) к образовательной организации и обратно.

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое внимание опасным зонам, где дети (обучающиеся, воспитанники) пересекают проезжие части дорог не по пешеходному переходу.

Проведенный в рамках разработки настоящей КСОДД анализ официальных документарных данных из общедоступных достоверных источников выявил отсутствие нормативных правовых актов органов местного самоуправления Саянского района, органов государственной власти субъекта Федерации, касающихся организации разработки и утверждения Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций. Также отсутствует информация о наличии таких Паспортов в образовательных организациях города.

Исходя из изложенного, в целях обеспечения маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям, предлагается администрации Саянского района организовать разработку и утверждение Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций.

Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

Исходные данные необходимые для организации мероприятий по развитию сети дорог или участков дорог локально-реконструкционными мероприятиями содержат информацию об участках УДС, реконструкция которых повысит пропускную способность УДС и безопасность дорожного движения.

Решение о целесообразности и необходимости включения данного мероприятия в перечень мероприятий по организации дорожного движения в  Саянском районе  принимается на основании  выводов анализа характеристики сложившейся ситуации по ОДД на территории района.

На первом этапе разработки настоящей КСОДД был проведен многокомпонентный анализ условий и параметров дорожного движения на УДС района, основой которого явились документарные и натурные обследования транспортной обстановки.

Результаты анализа показали, что транспортная сеть города функционирует достаточно эффективно, типичных проблем на УДС (перегруженность дорог, заторы, увеличенные временные издержки при перемещениях и т.п.) не выявлено. К недостаткам организации дорожного движения следует отнести неудовлетворительное покрытие ряда улиц. Для устранения указанной проблемы предлагаются соответствующие мероприятия, входящие в перечень мероприятий в рамках данной КСОДД.

Строительство новых дорог обуславливается освоением новых территорий в рамках развития жилищного строительства, и служит целям удовлетворения потребностей жителей района в качественных  и  доступных транспортных услугах.

В целях развития сети дорог планируются:

мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует    нормативному    уровню.    Необходимость    и    очередность строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.

мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории Саянского района.

Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

В соответствии с примечанием к п. 43 Административного регламента МВД России исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в края обеспечения безопасности дорожного движения (утверждён Приказом МВД России от 02.03.2009 № 185) в целях обеспечения контроля за дорожным движением в аварийно-опасных местах, а также в случаях осуществления контроля за дорожным движением с использованием средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения патрульный автомобиль может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети.

Как следует из п.п. 55-57 указанного Административного регламента, основанием для осуществления контроля за дорожным движением с использованием специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото— и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото— и киносъемки, видеозаписи (далее — средства автоматической фиксации), является решение органа управления о применении таких технических средств.

При контроле за дорожным движением могут использоваться: стационарные средства автоматической фиксации, размещаемые на конструкциях дорожно-транспортной инфраструктуры или специальных конструкциях; мобильные средства автоматической фиксации, размещаемые на участках дорог в зоне ответственности постов, маршрутов патрулирования.

Места установки и режим работы стационарных средств автоматической фиксации определяются дислокацией, утверждаемой руководителем органа управления. Места и время применения мобильных средств автоматической фиксации определяются решением руководителя подразделения о порядке несения службы сотрудником.

Правилами дорожного движения не предусмотрены дорожные знаки, которыми обозначаются места размещения средств автоматической фиксации. Действующее законодательство не устанавливает обязанности органов, осуществляющих контроль в сфере дорожного движения, по уведомлению водителей о местах размещения средств автоматической фиксации.

Что касается предупреждения водителей о данных приборах то ГИБДД обязано оповестить через СМИ водителей о получении таких комплексов и использовании их в своей работе. При этом должны быть разъяснены основные положения их технического устройства и изложены принципы их работы. Органы ГИБДД систематически должны информировать общественность о количестве выявленных с помощью данных средств фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Так как значительное количество ДТП происходит на дорогах межрегионального значения, то нет необходимости установки камер с целью контроля за скоростью движения ТС  на территории края. Данные мероприятия могут быть реализованы в рамках краевых мероприятий.

# Раздел 5. Прогнозирование и построение модели перспективной ситуации

Прогнозирование и построение модели перспективной ситуации должны осуществляться в том числе на основе стратегии социально-экономического и градостроительного развития  Саянского района, прогноза транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по дорогам, прогноза развития объектов транспортной инфраструктуры, прогноза развития сети дорог, прогноза уровня автомобилизации и основных параметров дорожного движения, прогноза показателей безопасности дорожного движения и прогноза негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики

В   процессе   районирования   проводится   процедура   определения   размера и границы края моделирования и определения кордонных районов, расположенных на границе моделируемой пространственной края и аккумулирующих все перемещения между ней и «внешним миром». Под областью моделирования типового района понимается область исследования, замкнутая контуром моделирования. Под контуром моделирования понимается географическое пространство, занимаемое моделируемым объектом, имеющим следующие характеристики:

протяженность территории;

границы;

географическое положение.

Для определения размера и границы края моделирования рассматриваются область исследования и все потоки, которые к ней тяготеют. Областью тяготения является вся пространственная область, генерирующая или притягивающая транспортные и пассажирские потоки, формирующие нагрузку на транспортную сеть края исследования.

Исходными данными для определения края моделирования служат границы муниципальных образований, указанные в геоинформационных и картографических службах.

После определения края моделирования рассматриваемая территория делится на транспортные районы для соединения с узлами транспортной сети при помощи специальных отрезков, называемых примыканиями. В основу выделения транспортных районов положены следующие принципы:

использование	линий	естественных	и	искусственных преград (реки, железнодорожные магистрали, лесные полосы);

соблюдение административного районирования территории;

возможность четко охарактеризовать функциональное назначение каждого района в социально-экономической структуре региона;

низкая дисперсия площади районов;

доступность данных социальной статистики по всем районам.

В результате были выделены шесть районов.

Схема транспортного районирования в модели PTV Visum показана на рисунке 14, тип и наименование районов представлены в таблице  24.

Рисунок 14 –  Схема транспортного районирования

Таблица 24 – Транспортные районы Саянского района

| № п/п | Тип района | Сельские поселения | Наименование района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населенный пункт | Агинский сельсовет | транспортный участок |
| 2 | Населенный пункт | Большеарбайский сельсовет | транспортный участок |
| 3 | Населенный пункт | Большеильбинский сельсовет | транспортный участок |
| 4 | Населенный пункт | Вознесенский сельсовет | транспортный участок |
| 5 | Населенный пункт | Гладковский сельсовет | транспортный участок |
| 6 | Населенный пункт | Кулижниковский сельсовет | транспортный участок |
| 7 | Населенный пункт | Малиновский сельсовет | транспортный участок |
| 8 | Населенный пункт | Межовский сельсовет | транспортный участок |
| 9 | Населенный пункт | Нагорновский сельсовет | транспортный участок |
| 10 | Населенный пункт | Орьевский сельсовет | транспортный участок |
| 11 | Населенный пункт | Среднеагинский сельсовет | транспортный участок |
| 12 | Населенный пункт | Тинский сельсовет | транспортный участок |
| 13 | Населенный пункт | Тугачинский сельсовет | транспортный участок |
| 14 | Населенный пункт | Унерский сельсовет | транспортный участок |

Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов

Оцифровка сети осуществлялась на следующих объектах УДС:

Отрезок – объект модели транспортного предложения, являющийся модельным образом элементарного участка автомобильной дороги, железной дороги. Каждый отрезок характеризуется рядом геометрических параметров (длина, количество полос для движения ТС и кривизна) и динамических параметров (максимальная разрешенная скорость, пропускная способность), а также списком систем транспорта, для движения которых открыт данный отрезок;

Узел – объект модели транспортного предложения, являющийся модельным образом перекрестка, развязки, примыкания автомобильной, стыковки железной дороги. Отрезки в транспортной модели всегда начинаются и заканчиваются в узлах. В   узлах   учитываются   разрешенные/запрещенные   повороты   для   любого   вида транспорта, при наличии светофорного регулирования – длительность разрешенных сигналов, задержка на совершение маневра.

Для модельного описания состава и структуры ТП, формирующих нагрузку на транспортную сеть, а также допустимых  видов  транспорта  для  движения на отрезках транспортной сети и поворотах в модель были введены данные обо всех видах транспортных средств,  посредством  которых  осуществляются  перевозки на территории моделируемой края. Различные виды транспорта представляются в модели с помощью систем транспорта, как показано на рисунке 15.

Рисунок 15 – Системы транспорта

Каждая система транспорта относится к одному или нескольким сегментам спроса. Сегменты спроса описывают поездки с использованием одной или нескольких систем транспорта различных групп людей и связаны с матрицами корреспонденций. Участники движения одного сегмента спроса общественного транспорта имеют возможность сменить систему транспорта в рамках одной поездки, например, в результате пересадки. Каждому сегменту спроса соответствует ровно одна   матрица   корреспонденций.    Иллюстрация    сегментов    спроса    показана на рисунке 16.

Рисунок 16 – Сегменты спроса

Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского транспорта

Для оценки провозной способности маршрутов городского пассажирского транспорта необходима информация об единицах подвижного состава, их общей вместимости и количестве сидячих мест.

Массовые перевозки пассажиров городским транспортом не производится ввиду экономической необоснованности, помимо этого основные объекты социального притяжения находятся в получасовой пешей доступности.

Единственной официальной автобусной остановкой на территории Саянского района на автомобильных дорог общего пользования местного значения является автостанция, следовательно, городской транспорт не учитывается в создании макромодели.

Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений

Качество итоговой транспортной модели напрямую зависит от детализации данных структуры пространственного развития. В ходе проведения исследования был получен набор следующих статистических данных:

общая численность населения;

численность населения моложе трудоспособного возраста;

пенсионеры;

трудоспособное население;

рабочие места

Вся статистическая информация привязывается к транспортным районам.

Данные социально-экономической статистики на 2020 год представлены в таблице 24.

Таблица  24 – Данные социально-экономической статистики

| Возрастная группа | Доля от общей численности населения МО Морозовское городское поселение, % |
| --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 22,67 |
| Трудоспособного возраста | 61,05 |
| Старше трудоспособного возраста (пенсионеры) | 16,28 |
| ИТОГО: | 100,00 |

Создание модели расчета спроса основано на создании последовательного набора процедур, с назначением определенных параметров каждой из них, рассчитанных по результатам социологического опроса подвижности населения.

В модели определены следующие слои спроса, описывающие транспортное поведение населения:

дом-работа;

работа-дом.

Расчет транспортного движения кордонных районов реализован в отдельном программном  модуле,  использующем  современные  математические  инструменты и позволяющем упростить процедуру расчета транзитных потоков с помощью комплекса PTV Vision® VISUM. Перечисленные слои, введенные в программу.

Для расчета объемов генерации и поглощения в расчетные процедуры добавлена    процедура    «Создание    транспортного    движения»    (рисунок    17), в параметрах которой для каждого слоя спроса были заданы коэффициенты генерации для расчета объемов создания и притяжения и параметры нормирования в соответствии с проведенным социологическим опросом и исследованиями, проводимыми в других населенных пунктах.

Рисунок 17 – Слои спроса

Рисунок 18 – Процедура создания транспортного движения

Расчёт перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции

При разработке транспортной модели используется стандартная четырехшаговая модель расчета транспортного спроса. Преимущества использования именно этой модели связаны с тем, что она достаточно точно описывает все этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя работать с агрегированными данными без потери в качестве результатов моделирования, что в свою очередь сокращает время расчета и позволяет оценивать большее количество прогнозных сценариев в единицу времени. Расчет обычно проводится по отдельным слоям спроса. Результатом работы вычислительного алгоритма модели являются расчетные (модельные) значения интенсивности движения.

Распределение сгенерированных на предыдущем шаге ТП по корреспонденциям осуществляется на основе гравитационной модели с  использованием  матриц  затрат  и  оценочных  функций.  Используется  процедура «Распределение транспортного движения». В ее параметрах указаны матрицы затрат и параметры функции предпочтения, находящиеся в допустимых пределах. График функции Logit для слоя спроса «дом-работа» изображен на рисунке 19.

Рисунок 19– График функции предпочтения

Расчет распределения транспортного спроса по видам транспорта

Распределение   спроса   на   поездки   по   видам   транспорта   осуществляется в процедуре «Выбор режима». Корреспонденции между транспортными районами по сегментам спроса распределяются на разные виды транспорта с помощью матрицы затрат и оценочных функций. Перед распределением поездок по сети были просуммированы полученные на предыдущем шаге матрицы по слоям спроса для получения  единой  матрицы  корреспонденций  на  определенном  виде  транспорта с помощью процедуры «Комбинация матриц и векторов», предварительно создав итоговые матрицы корреспонденций и привязав их к сегментам спроса, как показано на рисунке 20. На рисунке 21 представлен набор параметров процедур, используемый при расчете модели спроса в разрабатываемой транспортной модели.

Рисунок 20 – Привязка сегментов спроса к матрицам корреспонденций

Рисунок 21 – Набор параметров последовательности процедур

Расчет объема транспортных перемещений между транспортными районами

После создания модели расчета спроса производится предварительные расчеты перераспределения пассажирских потоков на общественном транспорте. Проведенное исследование пассажиропотоков показывает, что на данный момент пассажирский транспорт общего пользования в целом справляется с имеющимся уровнем загрузки.

Результаты расчетной загрузки дорожной сети движением транспорта представлены на рисунке 22.

По результатам моделирования можно сделать вывод о том, что имеющаяся пропускная способность дорог Саянского района справляется с существующей интенсивностью и составом движения.

Рисунок  22 – Картограмма расчетной загрузки дорожной сети движением транспорта

Калибровка транспортной модели по интенсивности транспортных и пассажирских потоков

Ввод данных об интенсивности движения транспорта и объеме пассажиропотоков

Данные обследований интенсивности движения транспорта необходимы для проверки соответствия модельного расчета реальной ситуации на этапе калибровки модели.  В  модель  были  введены  значения  интенсивности  движения  легкового и   грузового   транспорта   на   местах   подсчета,   отображенных   на рисунке 23.

1  с. Агинское пересечение ул. Советская и ул. Комсомольская

2  с. Агинское пересечение ул. Советская и ул. Лесная

Рисунок 23 – Места подсчета интенсивности движения ТП

По	каждому	направлению	движения	введены	следующие	данные об интенсивности движения транспорта в утренний час пик:

интенсивность движения легкового транспорта;

интенсивность движения общественного транспорта;

интенсивность движения малого грузового транспорта;

интенсивность движения среднего грузового транспорта;

интенсивность движения большого грузового транспорта;

общая интенсивность транспорта в физических единицах;

общая интенсивность транспорта в приведенных единицах.

Рисунок 24 – Ввод данных об интенсивности движения транспорта

Выбор статистических показателей для проверки адекватности модели

После завершения первого цикла расчета спроса на транспорт и ввода результатов    замеров    интенсивности    потоков    проводится    проверка    модели и определяется, насколько она совпадает с реальной ситуацией. Для проверки адекватности   модели   заранее   определяется   ряд   статистических   показателей и их величин для сравнения расчетных значений интенсивностей из модели и данных натурных обследований.

При отклонении заранее определенных показателей от допустимой нормы проводится ряд изменений в модели с последующим перерасчетом – процесс калибровки.

Основные показатели, которые используются для оценки качества модели:

средняя относительная ошибка – среднее отклонение абсолютных значений (разница между наблюдаемыми на местах подсчета и рассчитанными в модели значениями) в процентах;

коэффициент   корреляции   –    мера    связи    между   фактическими    данными об интенсивностях потоков на местах подсчета и рассчитанной на основе модели нагрузкой.

Коэффициент корреляции принимает значения в диапазоне от -1 до 1. Чем ближе значение коэффициента корреляции к 1, тем точнее ряд расчетных значений нагрузки аппроксимирует ряд фактических данных интенсивности потоков, то есть модель точнее показывает поведение транспортного потока.

Выбор объектов для калибровки транспортной модели

После завершения первого цикла расчета спроса на транспорт и ввода результатов замеров интенсивности потоков проводится калибровка транспортной модели. В процессе калибровки проводилась серия вычислительных экспериментов с моделью, при этом менялись определенные характеристики или параметры модели с целью достижения   максимально-   возможного   уровня   соответствия   данных их натурных обследований расчетным значениям интенсивности. Общие параметры, используемые при калибровке транспортной модели, представлены в таблице 25.

Таблица 25 – Объекты калибровки транспортной модели

| Объект калибровки | Изменение |
| --- | --- |
| Данные структуры пространственного развития (степени создания и притяжения) | Количество перемещений по слоям и сегментам спроса |
| Функции оценки – параметры и вид функций, оценивающих вероятность совершения поездки в зависимости от длины и/или времени в пути в моделях распределения транспортного движения и выбора транспорта | Распределение длительности и/или дальности поездок и пропорции между легковым и общественным транспортом |
| Элементы главных диагоналей матриц затрат | Изменение количеств перемещений внутри района |
| Скорость и пропускная способность на отрезках | Выбор пути при перераспределении |
| Функции ограничения пропускной способности: параметры и вид функций, показывающих зависимость задержек в пути от загрузки; дороги (отношение интенсивности движения к пропускной способности) | Выбор пути при перераспределении |
| Местоположение привязки примыканий к сети | Выбор пути при перераспределении |
| Доли входящих/выходящих потоков, приходящихся на каждое примыкание, в общем потоке транспортного района- источника/района-цели | Изменение пропорций распределения, выходящего и входящего потоков района по примыканиям, изменение путей при перераспределении |

Оценка точности модели

После проведения калибровки произведена окончательная оценка точности модели по заранее определенным показателям. Полученные значения показателей качества модели отражают существующую ситуацию с точностью, достаточной для использования построенной модели в целях долгосрочного  прогнозирования (10-20 лет). Значения параметров качества расчета транспортной модели приведены в таблице 26.

Таблица 26 – Значения параметров качества транспортной модели

| Параметр качества расчета модели | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент корреляции | 0,67 |
| Средняя относительная ошибка | 45% |

Раздел 6.  Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по организации дорожного движения

Разработка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

6.1.1 Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД, увязанные с документами территориального планирования, документацией по планировке территории и документами стратегического планирования

В целях развития сети дорог района планируется ряд мероприятий, направленных на сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, поддержание существующую сеть автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.

С учетом того, что территория Саянского района является привлекательной для инвесторов (высокий уровень коммунальной, социальной и логистической инфраструктуры, формирование высокотехнологичных инвестиционных площадок и др.) перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны только с возможным дальнейшим развитием инвестиционной привлекательности. С учетом сложившихся тенденций развития и позитивных факторов, способствующих привлечению производств в Саянском районе на период до 2035 года и их размещения в черте района, возникает необходимость развитие транспортной инфраструктуры.

Грузовой и общественный транспорт играет основную роль при организации новых производств. Помимо грузового и общественного транспорта, немаловажно заметить, что при организации новых видов производства и появлении новых рабочих мест вырастет уровень автомобилизации населения. Зачастую роль данного фактора не воспринимается достаточно весомо, что приводит к возникновению перегрузки транспортной сети и возникновению заторов.

Учитывая возможные изменения в структуре транспортных потоков Саянской районной комплексной схемой организации дорожного движения предлагается ряд мероприятий, общий принцип которых направлен на решение современных проблем развития городов.

В этом плане важными моментами являются:

разделение общей транспортной потребности по видам транспорта;

внедрение передовых средств и технологий ОДД;

оптимизация транспортной и пешеходной связанности территорий городского поселения.

Большое внимание в Саянском районе стоит уделить велосипедному транспорту. Внедрение велосипедного транспорта в поселке на долгосрочную перспективу послужит положительным фактором для:

компенсации уровня автомобилизации, и повышения нагрузки на улично- дорожную сеть;

снижения паразитного транспортного потока;

снижения экологической нагрузки;

повышение уровня и качества жизни людей;

для укрепления здоровья людей.

Варианты проектирования при разработке КСОДД обуславливаются, как правило, следующими исходными данными – показателями социально- экономического прогноза:

численность населения;

количество рабочих мест;

уровень автомобилизации населения.

В процессе разработки принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры в края организации дорожного движения Саянского района принимались во внимание прогнозные значения численности населения, прогнозы социально- экономического и градостроительного развития, а также деловая активность на территории поселения. При разработке сценариев развития транспортного комплекса, помимо основных показателей социально-экономического развития, учитывались макроэкономические тенденции. Таким образом, были разработаны 2 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистический) предлагаемого	к	реализации	 с учетом	всех перспектив развития Саянского района.

Варианты 1 и 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики его развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерциальных трендов, сложившихся в последний период, консервативную политику частных компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Стимулирование деловой активности по развитию сельского хозяйства, промышленности, строительства и потребительской сферы.

Вариант 2 (умеренно-оптимистический). На территории Саянского района предполагается проведение более активной политики и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности грузовых и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций. Повышение качества жизни за счет улучшения системы здравоохранения, образования, обеспечения граждан жильем и прочих социальных аспектов.

Результаты реализации КСОДД определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей (индикаторов), представленные в таблице 27.

Таблица 27 – Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры

| № | Наименование индикатора | Ед. изм. | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2020-2025 | 2025-2030 | 2035 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 93,3* | 90 | 80 | 80% |
| 2 | Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателя | % | 6,7* | 10* | 20* | 20* |
| 4 | Количество ДТП из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог регионального и межмуниципального значения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 99,3* | 90* | 80* | 80* |
| 6 | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 8 | 8 | 5 | 4 |
| 8 | Количество автомобильных стоянок длительного времени | шт. | 0 | 1 | 2 | 2 |

* - сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ

Таким образом, существенное различие в концепциях указанных вариантов проектирования КСОДД предопределяет разницу в выборе мероприятий ОДД.

6.1.2 Укрупненная оценка предлагаемых вариантов проектирования с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Оценка вариантов проектирования осуществляется на основе существующего и прогнозируемого уровней безопасности дорожного движения, затрат времени на передвижение транспортных средств и пешеходов, уровня загрузки дорог движением, перепробега транспортных средств, удобства пешеходного движения.

По результатам укрупнённой оценки рассматривается вариант изменения транспортной инфраструктуры - базовый (реалистичный) и оптимистичный.

В связи с тем, что уровень автомобилизации высок, можно прогнозировать сохранение баланса использования индивидуального и общественного транспорта в перспективе до 2035 года.

Рост интенсивности движения на УДС Саянского района будет обусловлен ростом численности населения. При данных условиях к 2035 году рост интенсивности движения транспортных потоков на УДС района составит 5-10% при базовом варианте развития и 16% при оптимистичном.

Анализ документарного и натурного исследования территории, проведенных в рамках выполнения предыдущих этапов проекта, позволяет сделать следующие выводы:

Базовый (реалистичный) вариант стратегии развития не рассчитан на значительное и форсированное изменение социально-экономической базы района, которое должно сопровождаться синхронным развитием транспортной инфраструктуры. Базовый сценарий включает мероприятия, направленные на обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности конструкций и сооружений, повышение безопасности дорожного движения для водителей и пассажиров транспортных средств, а также велосипедистов и пешеходов, экологической безопасности объектов, на эффективность обслуживания участников движения, оптимизацию расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

Мероприятия по безопасности дорожного движения предусматривают выполнение горизонтальной разметки, установку барьерных ограждений, установку новых знаков и замену устаревших дорожных знаков, организацию безопасного передвижения пешеходов, а также выполнение подрядных работ по ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий.

При оценке вариантов дальнейшего проектирования КСОДД немаловажную роль играет финансовый аспект реализации мероприятий по организации и безопасности дорожного движения на территории поселения. Базовый вариант исходит из позиций оценки сложившейся в последние годы динамики социально- экономического и пространственного развития и ограниченности ресурсов.

Как отмечалось, анализ характеристики социально-экономической ситуации на момент разработки настоящей КСОДД, показывает, что социально- экономическое развитие района в наибольшей степени соответствует критериям базового варианта. Кроме того, сложившаяся обстановка в стране и в мире, обусловленная экономическими ограничениями в отношении Российской Федерации, не позволяет делать оптимистичных прогнозов по улучшению инвестиционного климата. Таким образом, базовый (реалистичный) вариант развития Саянского района является предпочтительным в качестве исходного условия для дальнейшей разработки проекта КСОДД.

Но, в случае значительных изменений в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, т.е. в случае изменения дорожно- транспортной ситуации Приказом № 480 Минтранса РФ предусматривается корректировка КСОДД, но не реже чем один раз в пять лет.

Основной целью разработки реконструктивно-планировочных и организационных мероприятий является обоснование предложений по организации дорожного движения в увязке с развитием улично-дорожной сети, обеспечивающих необходимую безопасность движения и  пропускную способность на период до 2035 года.

Средства, необходимые на реализацию мероприятий КСОДД, рассчитаны для мероприятий в края транспортной инфраструктуры, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и реконструкции дорог УДС.

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления Саянского района должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).

Достижение целей и решение поставленных задач обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры Саянского района. Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Разработка перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

Мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта проектирования, учитывающие возможность создания приоритетных условий для движения маршрутных транспортных средств, а также обеспечения благоприятных условий для движения пешеходов (включая инвалидов) и велосипедистов

В целях развития сети дорог поселения планируется ряд мероприятий, направленных на сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, поддержание существующую сеть автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в состоянии соответствующем нормативным требованиям.

В рамках разработки КСОДД рассмотрены следующие  мероприятия (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры:

6.1.2 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушный транспорт. На территории Саянского района развитие воздушного транспорта на перспективу не планируется.

Речной транспорт. На территории Саянского района развитие речного транспорта на перспективу не планируется.

Железнодорожный транспорт. На территории Саянского района развитие железнодорожного транспорта на перспективу не планируется.

6.1.3 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Таблица 28 –  Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

| Наименование мероприятий | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет края | бюджет МО | внебюджетные средства |
| Разработка документа планировая перевозок | 2020-2025 | - | 99,9 | 0,1 | - |
| Установка элементов транспортной навигации | 2020-2025 | - | 99,9 | 0,1 | - |

6.1.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Таблица 29 –  Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

| Наименование мероприятий | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет края | бюджет МО | внебюджетные средства |
| Организация парковочного пространства | 2020-2025 | - | 99,9 | 0,1 | - |
| Нанесение разметки | 2020-2025 | - | 99,9 | 0,1 | - |
| Изготовление информационных материалов | 2020-2025 | - | 99,9 | 0,1 | - |
| Организация стоянки транспортных средств | 2020-2025 | - | 99,9 | 0,1 | - |

6.1.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры и применению стимулирующих мер для использования велосипедного транспорта (разработка каркаса сети велосипедных полос и велодорожек, с первоочередным созданием магистральных велодорожек/велополос в первые 5 лет реализации и дальнейшим расширении сети)

Таблица 30 - Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения

| Наименование мероприятий | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет края | бюджет МО | внебюджетные средства |
| Установка дорожных знаков и информационных знаков | 2020-2025 | - | 99,9 | 0,1 | - |
| Реконструкция, ремонт тротуаров с устройством полосы для движения велосипедистов | 2020-2025 | - | 99,9 | 0,1 | - |
| Строительство вело-дорожек | 2025-2035 | - | 99,9 | 0,1 | - |
| Устройство парковок для велосипедов | 2020-2025 | - | - | - | 100 |

6.1.6 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения

Таблица 31 –  Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения

| Наименование мероприятий | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет края | бюджет МО | внебюджетные средства |
| Установка дорожных знаков и информационных знаков | 2020-2025 | - | 99,9 | 0,1 | - |
| Установка пешеходных ограждений | 2020-2025 | - | 99,9 | 0,1 | - |
| Обустройство пешеходных переходов | 2020-2025 | - | 99,9 | 0,1 | - |
| Реконструкция, ремонт и устройство тротуаров | 2020-2025 | - | 99,9 | 0,1 | - |

6.1.7 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Необходимо отметить, что организации имеют значительный объем износа техники, предлагаемые мероприятия по улучшению ситуации в края работы коммунальных и дорожных служб.

Таблица 32 –  Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

| Наименование мероприятий | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет края | бюджет МО | внебюджетные средства |
| Закупка новой модернизированной техники | 2020-2025 | - | - | - | 100 |
| Внедрение сервисов ИТС за контролем работой техники, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | 2020-2025 | - | - | - | - |

6.1.8 Мероприятия по развитию сети дорог Саянского района

Таблица 33 –  Мероприятия по развитию сети дорог

| Наименование мероприятий | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет края | бюджет МО | внебюджетные средства |
| Реконструкция, ремонт улично-дорожной сети | 2020-2025 | - | 99,9 | 0,1 | - |
| Строительство новых улиц и дорог | 2020-2025 | - | 99,9 | 0,1 | - |

6.2.2 Очередность реализации мероприятий, включающую предложения по этапам внедрения мероприятий по ОДД, в том числе с указанием очередности разработки проекта ОДД на отдельных территориях

Все предложенные мероприятия по развитию улично-дорожной по видам работ можно разделить на:

реконструктивно-планировочные;

организационные.

Реконструктивно-планировочные    мероприятия

К реконструктивно-планировочным мероприятиям относятся все мероприятия, связанные с изменением существующих параметров улично-дорожной сети, основными из которых являются:

реконструкция и капитальный ремонт существующих улиц и дорог;

строительство новых дорог, улиц и местных проездов;

устройство дополнительных полос на примыканиях и пересечениях;

устройство	новых	или	реконструкция	существующих	остановок общественного транспорта;

устройство элементов обустройства для повышения уровня безопасности (барьерное ограждение, дорожные знаки, разметка, знаки обратной связи с водителем, шумовые полосы и т.п.);

Разработка    реконструктивно-планировочных    мероприятий     проводилась на основе оценки и сопоставления интенсивности движения и пропускной способности существующей улично-дорожной сети, в ходе которого определялись коэффициенты загрузки элементов существующей сети транспортными потоками. Затем, на основании данных об уровне загрузки элементов улично-дорожной сети движением при существующем положении были определены основные направления совершенствования организации движения  и  реконструкции  на  них  с  оценкой их   по   конкретному   обеспечению    необходимой    пропускной    способности.

Основной целью разработки реконструктивно-планировочных и организационных мероприятий является обоснование предложений по организации дорожного движения в увязке с развитием улично-дорожной сети, обеспечивающих необходимую безопасность движения и пропускную способность на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Данные  мероприятия  применяются  в  том  случае,  когда  физический лимит пропускной способности существующей улично-дорожной сети полностью исчерпан и применение организационных мероприятий никакого положительного эффекта уже не приносит, либо в целях перспективного развития территории, когда планируется увеличение населения, рабочих мест и мест тяготения населения, что в свою очередь может привести в будущем к дефициту дорожно- транспортной инфраструктуры.

Данные мероприятия  применяются  в  том  случае,  когда  физический лимит пропускной способности существующей улично-дорожной сети полностью исчерпан и применение организационных мероприятий никакого положительного эффекта уже не приносит, либо в целях перспективного развития территории, когда планируется увеличение населения, рабочих мест и мест тяготения населения, что в свою очередь может привести в будущем к дефициту дорожно- транспортной инфраструктуры.

Основные автотранспортные магистрали района соединяют его крайние точки на севере и юго-западе и связывают городской округ с соседними поселениями.

Это самая важная часть транспортной системы поселения. Автодороги имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями района, а также играют важную роль в экономическом освоении территории края.

Усовершенствование этих автодорог осуществляется собственником – Краевым Управлением Дорог.

Вместе с тем, многие решения принимаемые органами местного самоуправления при планировании территориального развития района не могут быть эффективно реализованы без соответствующих усовершенствований магистралей.

Планируемые усовершенствования магистрали включают три компоненты: управление движением, улучшение эксплуатационных параметров и расширение.

Первичный акцент в предложениях по совершенствованию магистралей в улучшении управления существующей системой организации и регулирования движения транспорта, чтобы усилить безопасность и поддерживать или улучшать эксплуатационную эффективность. Поэтому, большинство рекомендаций сконцентрировано на первых двух акцентах: управление движением и улучшения эксплуатационных параметров.

Управление движением осуществляется путем регулирования организованных транспортных потоков, например, перевозок пассажиров общественным  транспортом. В этом случае, регулирование осуществляется с участием органов местного самоуправления. Регулирование неорганизованных транспортных потоков осуществляется путем соответствующих знаков и технических средств, размещаемых на магистралях.

Наибольшая плотность потоков транспорта, требующих регулировки, сконцентрирована на въездах и выездах из района и на участках магистралей, проходящих по территории городского края. В целях управления движением на указанных участках необходимо ограничение скоростей движения транспорта в целях сокращения числа инцидентов (наездов транспорта на пешеходов, животных и придорожные объекты капитального строительства). Регулирование движения на автомагистралях вне населенных пунктов призвано предотвратить инциденты на опасных участках магистралей.

Управление инцидентами - первичный инструмент для того, чтобы уменьшить скопление транспорта, которое происходит, когда несчастные случаи или другие инциденты имеют следствием полную или частичную блокировку магистрали. Ввиду достаточно низкой интенсивности движения на данных магистралях скоплений транспорта практически не возникает.

В целях улучшения регулирования движения на магистралях рекомендуется:

продолжить планирование и координацию действий уполномоченных государственных органов по сокращению числа инцидентов на автомагистралях района;

осуществлять разработку проектных документов по вопросам регулирования движения на автомагистралях;

разработать мероприятия по системе быстрого реагирования на инциденты (с оказанием своевременной медицинской помощи пострадавшим);

поддерживать систему коммуникаций (радиочастоты и средства мобильной связи) для чрезвычайных респондентов, сообщающих об инцидентах.

Необходимо предусмотреть оперативное (в реальном времени) информирование водителей об условиях движения, связанных с погодными изменениями вблизи населенных пунктов.

Эксплуатационные проблемы на магистралях типа «острых кривых», узких плеч, коротких скатов, и правых входов могут ограничивать вместимость дороги и создавать проблемы безопасности. Цель разрабатываемой программы совершенствования состоит в том, чтобы устранить эти нестандартные объекты так, чтобы шоссе могло работать более эффективно и благополучно.

Автодороги во многих случаях формировались в результате стихийно сложившихся «наезженных» транспортных путей. Они не всегда организованы оптимальным образом, имеют сложные и опасные участки и требуют усовершенствования включающие: сглаживание «острых кривых», расширения узких плеч и обустройства придорожной инфраструктуры (кюветов, стояночных площадок и т.п.).

Необходимо предусмотреть следующие работы по усовершенствованию существующих автодорог:

Строительство дорог во вновь возводимых домах;

Поэтапное усовершенствование автомобильных дорог с грунтовым покрытием;

Расширение дорог с проблемными участками.

Связующим элементом между отдельными функциональными зонами Саянского района является улично-дорожная сеть, запроектированная с учетом сложившейся ситуации и обеспечивающая нормативные радиусы доступности, удобную организацию движения транспортных средств по всем направлениям.

Существующая уличная сеть Саянского района сохраняется. Часть улиц подлежит реконструкции с улучшением качества дорожного покрытия. Расположение улиц на реконструируемых и вновь строящихся жилых массивах и их параметры устанавливаются при разработке документации по планировке соответствующих территорий.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит на прямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Проведение ямочного ремонта дорожного полотна проводится ежегодно.

Организационные мероприятия

К организационным мероприятиям   относятся   все   мероприятия,   которые не связаны с изменением основных параметров имеющейся улично-дорожной сети, а позволяют упорядочить движение и наиболее оптимально и равномерно перераспределить   на   нее   имеющуюся   нагрузку   и   использовать   заложенный в нее ранее физический лимит пропускной способности. К числу основных мероприятий относятся следующие:

мероприятия по обеспечению безопасности на пассажира перевозящем транспорте;

работы по актуализации Комплексной схемы организации дорожного движения;

разработка отдельных программ или проектов по повышению уровня безопасности на дорогах;

разработка проектов по реконструкции или капитальному ремонту отдельных участков улично-дорожной сети;

организация схемы движения грузового транспорта;

организация схемы движения общественного транспорта;

образовательные мероприятия в школах и  детских  садах,  направленных на повышение культуры поведения на дороге и изучение правил дорожного движения, а именно:

разработка и тиражирование научно–методических материалов, образовательных    программ, печатных     и     электронных     учебных     пособий по безопасному поведению на дорогах и улицах.

создание детских автогородков.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития приведена в таблице 34.

Таблица 34–  Оценка объемов и источников финансирования

| Наименование мероприятий | Финансирование обязательств на 2020-2030 гг., тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | фед. бюджет | бюджет края | бюджет МО | внебюджетные средства |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |
| авиационный транспорт | - | - | - | - | 0 |
| речной транспорт | - | - | - | - | 0 |
| железнодорожный транспорт | - | - | - | - | 0 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования: |  |  |  |  |  |
| разработка документа планирования перевозок | - | 50 | - | - | 50 |
| установка элементов транспортной навигации | - | 20 | - | - | 20 |
| организация парковочного пространства | - | 4000 | - | - | 4000 |
| нанесение разметки | - | 5000 | - | - | 5000 |
| изготовление информационных материалов | - | 400 | - | - | 400 |
| установка дорожных и информационных знаков | - | 4000 | - | - | 4000 |
| установка ограждений | - | 1000 | - | - | 1000 |
| обустройство пешеходных переходов | - | 3000 | - | - | 3000 |
| реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия тротуаров | - | 30000 | - | - | 30000 |
| строительство гаражных кооперативов | - | - | - | 30000 | 30000 |
| строительство нового комплекса по обслуживанию транзитного автотранспорта АЗС, СТО | - |  |  | 100000 | 100000 |
| установка систем ограничения скорости движения | - | 500 | - | - | 500 |
| подключение транспортных средств к системе мониторинга | - | 500 | - | - | 500 |
| установка датчиков на перекрестках | - | 600 | - | - | 600 |
| содержание ИТС | - | 300 | - | - | 300 |
| актуализвация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | - | 50 | - | - | 50 |
| мониторинг реализации программы | - | 100 | - | - | 100 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |
| закупка новой модернизированной техники | - | - | - | 1000 | 1000 |
| внедрение сервисов ИТС за контролем работой техники.транспортных средств коммунальных и дорожных служб | - | - | - | - | - |
| Мероприятия Финансирование обязательств на 2020-2028 |  |  |  |  |  |
| реконструкция, ремонт улично-дорожной сети | - | 5000 | - | - | 150000 |
| строительство новых улиц и дорог | - | 10000 | - | - | 210000 |
| Итого: | - | 64520 | - | 131000 | 510520 |

Примечание: Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на период 2020-2030 гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Для достижения эффективности мероприятий по ОДД Саянского района необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети. Это позволит сократить вредное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду и в целом обеспечить устойчивость функционирования транспортной инфраструктуры.

Комплекс без затратных мероприятий по ОДД сформирован, исходя из цели и задач настоящей Программы по повышению БДД, и включает следующие мероприятия:

проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

информирование граждан о правилах и требованиях в края обеспечения БДД;

обеспечение образовательных учреждений поселения учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

замена и установка ТСОДД, в том числе проектные работы;

установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи;

При реализации настоящей Программы планируется осуществление следующих мероприятий:

мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества ДТП;

установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества ДТП.

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры городского поселения должны стать:

на 2020-2025 года:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

текущий ремонт дорожного покрытия существующей УДС;

паспортизация всех бесхозных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению;

повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств ОДД на дорогах (дорожных знаков), на 2020–2025 года:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

текущий ремонт дорожного покрытия существующей УДС;

организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению;

создание велодорожек и велосипедных маршрутов на территории;

создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем не планируются.

Одним из путей экономии жидкого нефтяного топлива и снижения уровня загрязнения окружающей среды является замена (полная или частичная) бензинов и дизельных топлив другими энергоносителями, не нефтяного происхождения.

Среди альтернативных типов топлива привлекает внимание целый ряд продуктов различного происхождения: сжатый природный газ, сжиженные газы нефтяного происхождения и сжиженные природные газы, различные синтетические спирты, газовые конденсаты, водород, топлива растительного происхождения и так далее. Известные способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия дорожно-транспортного комплекса сводятся к 4 направлениям:

Организационно-правовые мероприятия включают формирование нового эколого-правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной экологической политики, создание современного экологического законодательства и нормативно-правовой  базы экологической безопасности, а меры государственный, административный и общественный контроль функций по охране природы. Они направлены на разработку и исполнение механизмов экологической политики, природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и другие.

Архитектурно-планировочные мероприятия обеспечивают совершенствование планирования всех функциональных зон поселения (промышленной, селитебной – предназначенной для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и другие) с учетом инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку решений по рациональному землепользованию	и	застройке территорий,	сохранению	природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.

Конструкторско-технические и эко-технологические мероприятия позволяют внедрить современные инженерные, санитарно-технические и технологические средства защиты окружающей среды от вредных воздействий на предприятиях и объектах транспорта, технические новшества в конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного комплекса.

Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе эксплуатации транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных экологических нормативов за счет технического контроля и высококачественного обслуживания.

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга и позволяют достичь определенных результатов.  Максимальный эффект достигается при их комплексном применении.

Мониторинг контроля и работы транспортной инфраструктуры, качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности, движением большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными средствами осуществляет организация, оказывающая услуги в сфере транспортного обслуживания.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

В ходе реализации КСОДД в последующие годы может возникнуть необходимость детальной проработки некоторых из входящих  в  Программу мер оптимизации организации дорожного движения. В таких случаях Приказ Минтранса РФ от 17.03.2015 № 43 предусматривает разработку проектов организации дорожного движения (ПОДД) без предварительной разработки КСОДД.

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития улично-дорожной сети поселения являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры в сфере ОДД;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в сфере ОДД в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД на всех этапах жизненного цикла объектов.

Развитие улично-дорожной сети на территории Саянского района должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Дорожная сеть Саянского района является элементом транспортной системы Красноярского края, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией улично-дорожной сети на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления.

Данные в КСОДД предложения по развитию улично- дорожной сети предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию улично-дорожной сети.

Система управления КСОДД и контроль над ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации КСОДД базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей КСОДД.

Заказчиком КСОДД является Администрация Саянского района Красноярского края. Ответственным за реализацию КСОДД в рамках подразделений администрации, является лицо, назначаемое постановлением главы администрации в соответствии с установленным порядком.

При реализации КСОДД назначаются координаторы КСОДД, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий, прописанных в Схеме. Координаторы Схемы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации мероприятий, прописанных в КСОДД, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития улично-дорожной сети Саянского района.

Основными функциями администрации Саянского района по реализации КСОДД являются:

оценка эффективности использования финансовых средств;

вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию КСОДД;

реализация мероприятий КСОДД;

подготовка и уточнение перечня мероприятий, прописанных в схеме, и финансовых потребностей на их реализацию;

организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации мероприятий КСОДД;

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации КСОДД;

мониторинг и анализ реализации КСОДД;

сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга КСОДД;

осуществление оценки эффективности КСОДД и расчет целевых показателей и индикаторов реализации КСОДД;

подготовка заключения об эффективности реализации КСОДД;

подготовка докладов о ходе реализации КСОДД главе администрации района и предложений о ее корректировке;

осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации КСОДД.

В рамках осуществляемых функций администрация подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации КСОДД.

Общий контроль над ходом реализации КСОДД осуществляет глава администрации Саянского района.

Внесение изменений в КСОДД осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения КСОДД путем внесения изменений.

Корректировка КСОДД осуществляется в случаях:

отклонений в выполнении мероприятий КСОДД в предшествующий период;

приведение объемов финансирования КСОДД в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;

в случае изменения дорожно-транспортной ситуации;

уточнения мероприятий, сроков реализации объемов финансирования мероприятий.

Координаторы КСОДД в течение 2 месяцев после утверждения отчета о ходе выполнения КСОДД составляют предложения по корректировке КСОДД и представляют их для утверждения в установленном порядке. Обязательная корректировка КСОДД проводится не реже, чем раз в пять лет.

Предложения по внесению изменений в документы территориального планирования и документацию по планировке территории

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана района или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в края градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры Саянского района предусматривает следующие мероприятия:

Внесение изменений в Генеральный план предусматривается:

при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо функционирование, использование и доступность сайта Саянского района http://adm-sayany.ru/

Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспечению реализации мероприятий являются:

обеспечение реализации Генерального плана;

разработка муниципальных правовых актов в края градостроительных и земельно-имущественных отношений;

внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

В современных условиях для эффективного управления развитием территории района недостаточно утвердить документ территориального   планирования,   отвечающий   актуальным   требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры. Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

7.4 Предложения по развитию сети дорог

Развитие транспорта на территории рабочего поселка должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Саянского района является элементом транспортной системы Красноярского края в целом, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления района.

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры для целей обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в Саянском районе Красноярского края.

В целях развития сети дорог Саянского района планируются:

мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

- мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует    нормативному    уровню.    Необходимость    и    очередность  строительства автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком.

мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории Саянского района. Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения.

# Актуализация КСОДД

Каждые 3-5 лет должна быть выполнена актуализация КСОДД для уточнения необходимости и целесообразности реализации предлагаемых мероприятий, определения объемов  работ  и  финансирования  с  учетом  текущих  нормативов и   расценок.   Часть   мероприятий   по   ОДД   и   БДД   разрабатывается   только в краткосрочной перспективе и на следующий расчетный период они должны быть включены в программу на основе анализа текущей ситуации на УДС района с учетом уточненных данных по имеющимся очагам аварийности.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате разработки комплексной схемы организации дорожного движения Саянского района решены задачи по сбору, систематизации и анализу исходных данных, на основе которых проведено транспортное макромоделирование на прогнозные периоды, предложены мероприятия по оптимизации развития улично- дорожной сети.

В результате выполнения работ по сбору исходных данных были получены следующие данные:

интенсивность и состав транспортных потоков;

загрузка ключевых узлов на дорожной сети района;

уровень наполняемости общественного транспорта;

пассажиропотоки на маршрутах общественного транспорта;

социально-экономическое развитие;

протяженность улично-дорожной сети.

После сбора и систематизации исходных данных для решения задач этапа были проведены следующие аналитические работы:

анализ полученных данных и оценка существующих параметров дорожной сети и схемы организации дорожного движения;

анализ статистики аварийности с выявлением причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, наличия резервов по снижению количества и тяжести последствий;

анализ существующей системы пассажирского транспорта  на территории муниципального района с учетом характера пассажиропотоков.

Анализ статистики аварийности показал ее низкий уровень. Анализ существующей системы пассажирского транспорта показал необходимость проведения  мероприятий  по  ее  оптимизации,  обновления  подвижного  состава и обустройства остановочных пунктов.

В результате проведенного моделирования было воссоздано транспортное районирование на базе социально-экономической статистики, введены параметры улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов. По итогам разработки транспортных макромоделей прогнозных лет на основании существующих планов и прогнозов социально-экономического развития и развития транспортной инфраструктуры района не было выявлено существенных проблем, вызванных чрезмерной нагрузкой на дорожную сеть края.

Был проведен анализ транспортной ситуации в одном из ключевых узлов края. Было выявлено минимальное количество транспортно-дорожных проблем на исследуемом участке. Были сформированы картограммы скорости и интенсивности ТП для исследуемого участка. Таблично представлены данные об отсутствии заторов и задержек на пересечении.

Комплекс предлагаемых мер предусматривает развитие УДС в совокупности с реализацией запланированных мероприятий целевых программ. В состав мероприятий вошли такие эффективные мероприятия по ОДД, как:

установка элементов обустройства дорог и улично-дорожной сети;

предложения по организации дорожного движения и безопасному движению пешеходов;

предложения по реконструкции и капитальному ремонту улиц или отдельных конструктивных элементов.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Правила землепользования и застройки Саянского района;

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Саянского района;

ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах».

Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» № ОС-557-р от 24.06.2002г.

ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования».

ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы  автомобильных дорог»

ГОСТ  Р  52765-2007.  «Дороги  автомобильные  общего  пользования. Элементы обустройства. Классификация».

ГОСТ  Р  52766-2007.  «Дороги  автомобильные  общего  пользования. Элементы обустройства. Общие требования».

ГОСТ  Р  52767-2007.  «Дороги  автомобильные  общего  пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров».

ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей».

ГОСТ Р 51256-2018. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

ГОСТ Р 52282-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические».

ОДМ 218.2.020-2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог». – М.: Информавтодор. - 143 с.

ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

Якимов М.Р. Транспортное планирование: создание транспортных моделей городов: монография / М.Р. Якимов. – М.: Логос, 2013. – 188 с.

Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443- ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

# Text boxes

Утверждена

Постановлением Администрации

Саянского района

от  20.01.2021г. № 19-п

2.1

5.15.5

5.16

5.16

5.15.3

5.19.1

5.19.2

1.17

1.11

1.1

1.11

1.7

1.1

1.1		1.6

1.5

1.11

1.1

1.11

1.17

5.19.1     5.15.3

5.19.2

5.16

5.16

5.15.5

1.14.1