ГАЗ халатности НЕ ПРОЩАЕТ

В связи с увеличением пожаров при нарушении правил эксплуатации газового оборудования отряд противопожарной охраны Саянского района напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности.

Сжиженный газ, используемый в быту, состоит из смеси двух газов - пропана и бутана. Газ не имеет ни цвета, ни запаха. Для того, чтобы утечку газа вовремя определить по запаху, в него добавляют сильно пахнущее вещество одорант (этилмеркоптан), которое придает ему неприятный запах.

Газ тяжелее воздуха в два раза и при утечке заполняет в первую очередь подвалы, подполья, подземные коммуникации и может распространяться на большие расстояния.    У газа много достоинств. Это дешевый вид топлива, горит без остатка, имеет высокую температуру горения, большую теплотворную способность. В то же время газ имеет недостатки. В смеси с воздухом газ образует взрывоопасную смесь. При неполном сгорании газа выделяется окись углерода (газ без цвета, без запаха) от которого возможно удушье, в том числе со смертельным исходом. Помещение, в котором устанавливаются газовые приборы, должно быть нежилое, высотой не менее 2,2 м, иметь форточку. Объем должен быть не менее 15 м3 для 4-конфорочной плиты, 12 м3 - для 3-конфорочной, 8 м3 для 2-конфорочной.

Неоштукатуренные стены в местах установки плит должны быть изолированы асбестофанерой или кровельным железом. Изоляция должна выполняться от основания плиты на 80 см вверх и по обе стороны выступать на 10 см. Баллон должен быть в том же помещении, что и плита на расстоянии 0,5 м от плиты, 1 м от радиатора отопления, 2 м от топки печи. Расстояние от плиты можно уменьшить, если предусмотрен защитный экран. Не разрешается установка газовых приборов в подвалах, полуподвальных помещениях без естественного освещения.

Перед розжигом плиты помещение необходимо проветрить, форточку оставить открытой на все время работы с плитой. Зажженную спичку подносят к горелке и только тогда открывают кран на плите на ту горелку, которую необходимо разжечь. Пламя должно загораться во всех отверстиях горелки, иметь голубовато-фиолетовый цвет без коптящих языков. Если пламя коптящее, значит газ сгорает не полностью, необходимо отрегулировать подачу воздуха. В этом поможет газовая служба, которого можно вызвать по телефону.

Если происходит отрыв пламени от горелки, значит воздуха поступает слишком много. Пользоваться такой горелкой нельзя - необходимо также вызвать газовую службу.

Перед розжигом духового шкафа его необходимо проветрить. Для удобства розжига лучше всего приготовить бумажный жгутик или деревянную лучину. Лучину поджечь, поднести к запальнику духового шкафа, открыть кран на духовой шкаф.

По окончании пользования плитой или духовым шкафом закрыть краник на плите или духовом шкафу, затем на баллоне.

На территории района за последние года произошло несколько пожаров по причине нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Последний пожар произошел 12 августа 2013 года с. Агинское, ул. Набережная, при пожаре пострадал квартиросъемщик.

Нормативные документы предусматривают следующие обязанности граждан, использующих газ в быту:

- пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их

- по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь - дополнительно закрыть вентили у баллонов.

- при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.

- при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 21-4-85; 101 или112.

- при появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 21-4-85; 101 или 112 (из незагазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

- перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.

- при обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо:

-оповестить окружающих о мерах предосторожности;

-сообщить в аварийную газовую службу по телефону 21-4-85; 101 или 112 из незагазованного места;

-принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

-до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

Правила пользования газом в быту запрещают:

- производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы без согласования с соответствующими организациями.

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов.

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

- использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).

- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженным газом баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.

- иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л или двух баллонов вместимостью 27 л каждый (один из баллонов запасной).

-    располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии  менее 2 м.

В. Катаев,

Начальник отряда противопожарной охраны -33

Саянского района